Preparati al meglio all’inverno con Hankook

Il produttore di pneumatici premium Hankook si è preparato al meglio per l’arrivo della stagione fredda con i suoi pneumatici invernali dedicati al segmento autocarro e bus. Unitamente al battistrada per l’asse sterzante e motore e al battistrada per rimorchi della serie SmartControl, Hankook offre ai suoi clienti un’affidabile soluzione invernale completa che promette prestazioni eccellenti su ghiaccio e neve.

Neu-Isenburg, Germania, 19 settembre 2017 – Lo SmartControl AW02 è lo specialista invernale di Hankook che può essere usato tanto sull’asse sterzante quanto in tutte le altre posizioni. Come gli altri battistrada della linea di pneumatici SmartControl, il pneumatico adatto a tutte le posizioni, convince non solo per il contrassegno M+S, ma anche per il simbolo del fiocco di neve su montagna a tre cime (3PMSF), che dimostra la grande adeguatezza all’inverno del pneumatico.

Il battistrada dello SmartControl DW07 è stato concepito concentrandosi sulle prestazioni sulla neve e sulla sicurezza sulle strade invernali. Lo specialista invernale autocarro di Hankook per l’asse motore possiede un battistrada particolarmente ampio che aumenta la superficie di contatto tra pneumatico e strada migliorando l’aderenza e il comportamento di marcia. Inoltre, il design del battistrada offre un valore aggiunto in termini di sicurezza contro l’aquaplaning grazie a cinque scanalature di drenaggio principali.

Il penumatico per rimorchi SmartControl TW01, con un battistrada a 5 scanalature, si caratterizza per un’eccellente prestazione frenante tanto sulle strade bagnate quanto su quelle innevate e ghiacciate. Questa è garantita dalle tre scanalature centrali con le cosiddette lamelle 3D multiple. Le lamelle 3D conferiscono inoltre ai tasselli del battistrada una stabilità elevata, favorendo l’usura più omogenea del battistrada e il contemporaneo aumento della resa chilometrica e dell’efficienza di consumi.

“Autisti e flotte devono essere preparati per le più severe condizioni invernali, al fine di evitare costosi tempi di fermo, e giungere a destinazione in piena sicurezza. Hankook è ben preparata e la sua gamma completa per l’inverno SmartControl offre la trazione sulla neve e la sicurezza ottimali con delle prestazioni di frenata elevate e un’elevata resa chilometrica”, spiega Raffaele Palermo, Sales Manager Truck & Bus per il mercato italiano.

# # #

Misure disponibili dello SmartControl AW02

| Battistrada | Misure | IC | Contrassegno |  | M+S | Disponibilità |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AW02 | 295/80R22,5 | 154/149M | D/C/W1 70 dB | ( | ( | ( |
|  | 315/80R22,5 | 156/150L | D/C/W1 70 dB | ( | ( | ( |
|  | 275/70R22,5 | 150/145J (152/148E) | D/C/W1 70 dB | ( | ( | ( |
|  | 315/70R22,5 | 154/150L | D/C/W1 70 dB | ( | ( | ( |
|  | 385/65R22,5 | 160K | C/C/W1 70 dB | ( | ( | ( |
|  | 385/55R22,5 | 160K | C/C/W1 70 dB | ( | ( | ( |

Misure disponibili dello SmartControl DW07

| Battistrada | Misure | IC | Contrassegno |  | M+S | Disponibilità |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DW07 | 12R22,5 | 152/148L | D/C/W1 72 dB | ( | ( | ( |
|  | 275/70R22,5 | 150/145J (152/148E) | D/C/W1 72 dB | ( | ( | ( |
|  | 295/80R22,5 | 152/148L | D/C/W1 72 dB | ( | ( | ( |
|  | 315/70R22,5 | 154/150L | D/C/W1 72 dB | ( | ( | ( |
|  | 315/80R22,5 | 156/150L | D/C/W1 72 dB | ( | ( | ( |

Misure disponibili dello SmartControl TW01

| Battistrada | Misure | IC | Contrassegno |  | M+S | Disponibilità |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TW01 | 385/65R22,5 | 160K (158L) | B/C/W1 69 dB | ( | ( | ( |
|  | 385/55R22,5 | 160K | C/C/W1 69 dB | ( | ( | ( |
|  | 445/45R19,5 | 160K | C/C/W2 75 dB | ( | ( | ( |

Caratteristiche tecniche dello SmartControl AW02

1. Superficie di rotolamento extra-large e cinque scanalature con design a zigzag

- Superficie di contatto più larga

- 	Comportamento di marcia eccellente

- 	Drenaggio dell’acqua eccellente

2. Lamelle 3D, staffe tra i blocchi e design della spalla semi-aperto

- Usura del battistrada omogenea

- Resa chilometrica elevata

- Trazione elevata e caratteristiche di handling eccellenti

3. Mescola di gomma innovativa

- Mescola della superficie di rotolamento pensata appositamente per le condizioni invernali, che favorisce un chilometraggio percorso invariato e una bassa resistenza al rotolamento anche con temperature esterne rigide.

Caratteristiche tecniche dello SmartControl DW07

- Design del blocco pentagonale per una presa ottimale su neve e ghiaccio

- I blocchi pentagonali ingranditi permettono la distribuzione omogenea del carico sull’intera superficie di contatto per delle prestazioni invernali ottimali.

- I bordi dentellati dei tasselli del battistrada consentono di ottenere la presa ottimale in condizioni invernali per una prestazione di frenata e di trazione elevata.

- Tecnologia a lamelle 3D per la stabilità di marcia e trazione ottimizzata sulla neve

- Numero significativamente maggiore di lamelle 3D per un’aderenza sulla neve e una trazione maggiori per tutta la durata del pneumatico.

- Design della spalla semi-aperto per una trazione e un comportamento in curva migliore sulle strade ghiacciate e innevate.

- Design del battistrada extra-large per una stabilità di marcia ottimizzata

- I tasselli della spalla più larghi (+8% rispetto al modello precedente) aumentano il chilometraggio percorso fino al 13%.

- Design del tassello ottimizzato per una trazione elevata.

Caratteristiche tecniche dello SmartControl TW01

1. Scanalature a zigzag

- Quattro scanalature del battistrada a zigzag garantiscono una tenuta di strada eccellente e assicurano un drenaggio dell’acqua ottimale.

2. Lamelle 3D multiple

- Il battistrada con lamelle 3D multiple garantisce delle prestazioni di frenata eccellenti.

- La stabilità dei tasselli del battistrada e i ridotti movimenti dei tasselli generano notevoli risparmi di carburante.

3. Spalla più larga

- La spalla larga garantisce un’aderenza sul bagnato e una stabilità di marcia eccellenti.

4. Mescola di gomma innovativa

- Speciale mescola della superficie di rotolamento pensata per le condizioni invernali, che favorisce prestazioni costanti e una bassa resistenza al rotolamento anche a basse temperature.

A proposito di Hankook

Hankook, uno dei principali produttori mondiali di pneumatici, fornisce pneumatici radiali premium ad alte prestazioni per automobili, SUV, fuoristrada, trasporto leggero, camper, autocarri e autobus oltre che per competizioni motoristiche (su pista e rally).

Hankook investe costantemente in ricerca e sviluppo al fine di offrire ai propri clienti la massima qualità, abbinata all'eccellenza tecnologica. In cinque centri di sviluppo e in sette stabilimenti situati in tutto il mondo, l'impresa sviluppa e produce pneumatici atti a soddisfare pienamente le speciali esigenze e richieste dei diversi mercati. In Europa, presso il centro tecnologico Hankook di Hannover (Germania), avviene lo sviluppo degli pneumatici per i mercati locali e il primo equipaggiamento, nel rispetto delle indicazioni delle principali case automobilistiche europee. Gli pneumatici vengono prodotti, tra l'altro, nella modernissima fabbrica europea dell'impresa di Rácalmás (Ungheria), inaugurata nel 2007 ed in continua espansione. Attualmente, oltre 3.000 dipendenti vi producono ogni anno fino a 19 milioni di pneumatici.

La sede centrale europea e tedesca Hankook si trova a Neu-Isenburg, nei pressi di Francoforte sul Meno. In Europa Hankook conta ulteriori filiali in Gran Bretagna, Francia, Italia, Spagna, Olanda, Ungheria, Repubblica Ceca, Russia, Turchia, Svezia e Polonia. L'impresa dà lavoro a 22.000 dipendenti in tutto il mondo e fornisce i propri prodotti in oltre 180 paesi. Gli pneumatici Hankook sono utilizzati in primo equipaggiamento dalle principali case automobilistiche internazionali. Oltre il 30% del fatturato globale dell'impresa è generato all'interno dell'Europa e della CSI.

Per ulteriori informazioni visitate il sito www.hankooktire-mediacenter.com o www.hankooktire.com

| Kontakt: Hankook Tire Europe GmbH ¦ Corporate Communications Europe/CIS ¦ Siemensstr. 14, 63263 Neu-Isenburg ¦ Germany |
| --- |
| Felix Kinzer Director tel.: +49 (0) 61 02 8149 – 170 f.kinzer@hankookreifen.de | Larissa Büsch Public Relations tel.: +49 (0) 6102 8149 – 171 l.buesch@hankookreifen.de | Yara Willems Public Relations tel.: +49 (0) 6102 8149 – 172 y.willems@hankookreifen.de |  |