Pakiet prasowy na

66 edycję targów pojazdów użytkowych IAA

Hanower 2016

Spis treści

- Firma Hankook dostawcą oryginalnego wyposażenia do pojazdów firmy Scania

- Firma Hankook dostawcą opon w 36 rozmiarach stanowiących oryginalne wyposażenie pojazdów firmy MAN

- Firma Hankook Tire rozszerza zakres dostaw oryginalnego ogumienia o dodatkowe rozmiary opon do samochodów ciężarowych klasy premium

- Firma Hankook przedstawia serię opon e-cube Blue do transportu dalekobieżnego, zapewniającą wyjątkową oszczędność paliwa

- Hankook SmartTouring: supernowoczesna opona do autokarów dalekobieżnych

- Hankook SmartFlex AH35 oraz SmartFlex DH35: całoroczne opony do samochodów ciężarowych do transportu regionalnego, wyróżnione nagrodą Red Dot Award 2016

- Hankook SmartFlex AH31/DH3/TH31: uniwersalne opony całoroczne

- Hankook AL10+ e-cube MAX: opona niskoprofilowa na osie skrętne

- Hankook SmartControl AW02: opona zimowa stworzona dla osi skrętnych samochodów ciężarowych i innych osi

- Hankook SmartControl DW07: specjalistyczna opona zimowa na oś napędową

- Hankook SmartControl TW01: nowa specjalistyczna opona zimowa do przyczep

- Seria opon Hankook SmartWork: solidność i wytrzymałość na nawierzchniach utwardzonych i nieutwardzonych

- Hankook TH22: opony do przyczep niskopodwoziowych

Firma Hankook dostawcą oryginalnego wyposażenia

dla pojazdów firmy Scania

Opony firmy Hankook zostały wybrane jako oryginalne wyposażenie do pojazdów ciężarowych i autobusów produkowanych przez firmę Scania. Firma Scania, której siedziba znajduje się w mieście Södertälje w Szwecji, jest częścią spółki Volkswagen Truck & Bus GmbH – jednego z czołowych producentów samochodów ciężarowych i autobusów  na świecie. Firma Scania jest również wiodącym producentem silników przemysłowych i okrętowych. Produkty związane z usługami stanowią coraz większą część działalności firmy, zapewniając klientom oszczędne rozwiązanie transportowe i maksymalny czas sprawności. Firma Scania oferuje także usługi finansowe. Od listopada 2016 roku firma Hankook będzie dostarczać opony do zakładów produkcyjnych producenta pojazdów użytkowych w Szwecji. Zakres dostaw będzie obejmować opony z serii e-cube MAX do dalekobieżnych samochodów ciężarowych, a także SmartFlex – całoroczną oponę do transportu średniodystansowego, która będzie stosowana np. w niedawno zmodernizowanych pojazdach wyposażonych w silniki Scania Euro 6. Od 2017 roku do gamy dostarczanych produktów dodana zostanie również seria opon SmartWork do samochodów ciężarowych wykorzystywanych w budownictwie.

Hanower/Neu-Isenburg, Niemcy, 21 września 2016 r. – Firma Hankook, producent opon klasy premium, w przyszłości będzie dostawcą oryginalnego wyposażenia dla pojazdów m.in. firmy Scania. Firma Scania jest częścią grupy Volkswagen, jednego z największych na świecie klientów wykorzystujących produkty firmy Hankook jako oryginalne wyposażenie w swoich pojazdach. Umowy firmy Hankook z firmą Scania na dostawy opon w ramach oryginalnego wyposażenia obejmą swym zasięgiem całą Europę. Początkowo dostarczanych będzie 18 rodzajów opon w rozmiarze 22,5 cala. Nawiązanie współpracy między firmą Scania i Hankook dotyczącej oryginalnego wyposażenia jest drugim porozumieniem w obrębie grupy Volkswagen związanym z segmentem pojazdów użytkowych o dużej ładowności. Firma Hankook dostarcza już od 2014 roku różne modele opon z tego segmentu spółce MAN Truck & Bus GmbH.

„Współpraca z firmą Scania w sektorze oryginalnego wyposażenia jest prawdziwym dowodem jakości naszych produktów. Serie opon e-cube MAX, SmartFlex i SmartWork spełniają rygorystyczne wymogi inżynierów firmy Scania dotyczące parametrów, wydajności i zrównoważonego rozwoju”, mówi Ho-Youl Pae, dyrektor generalny firmy Hankook na obszar Europy.

Plany zakładają wyposażenie wszystkich modeli samochodów ciężarowych i autobusów firmy Scania produkowanych w Europie. Do realizacji tego założenia mają zostać wykorzystane, zoptymalizowane pod względem oporów toczenia, opony z serii e-cube MAX do pojazdów dalekobieżnych, obsługujących międzynarodowe trasy, a także nowa seria całorocznych opon SmartFlex, zapewniająca elastyczność w transporcie dalekobieżnym i dystrybucyjnym. Do zakresu dostaw dodane zostaną również opony z serii SmartWork, które sprawdzą się w budownictwie i trudnych warunkach terenowych. Opony te stworzono z myślą o pojazdach spełniających wymagania normy EURO 6 dotyczącej emisji spalin. Specjalnie opracowane bieżniki dla osi skrętnych i napędowych osiągają wyjątkowo dobre wyniki pod względem niewielkiego wpływu na środowisko i trwałości. Te wartości stanowią ważny element całkowitych kosztów eksploatacji w branży oryginalnego wyposażenia pojazdów użytkowych.

| Bieżnik | Rozmiar | Indeks nośności | Oznaczenia |  | M+S | Dostępność |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AL10+ | 315/80R22,5 | 156/150L (154/150M) | B/B/W1 70 dB | - | - | ( |
|  | 315/70R22,5 | 156/150L | B/B/W1 70 dB | - | - | ( |
|  | 315/60R22,5 | 154/148L | C/B/W1 70 dB | - | - | ( |
| DL10+ | 315/80R22,5 | 156/150L (154/150M) | C/C/W1 73 dB | ( | ( | ( |
|  | 315/70R22,5 | 154/150L | C/C/W1 73 dB | ( | ( | ( |
|  | 315/60R22,5 | 152/148L | C/C/W1 73 dB | ( | ( | ( |
| AL10 | 295/60R22,5 | 150/147K (149/146L) | C/C/W1 70 dB | - | - | ( |
|  | 295/80R22,5 | 152/148M (154/149L) | C/C/W1 70 dB | - | - | ( |
|  | 385/55R22,5 | 158L (160K) | B/C/W1 70 dB | - | - | ( |
| DL10 | 295/80R22,5 | 152/148M | C/C/W2 75 dB | - | ( | ( |
|  | 295/60R22,5 | 150/147K (149/146L) | D/C/W2 75 dB | - | ( | ( |
| AH31 | 295/80R22,5 | 152/148M | C/B/W1 73 dB | ( | ( | ( |
|  | 315/70R22,5 | 156/150L | C/B/W1 67 dB | ( | ( | ( |
|  | 315/80R22,5 | 156/150L | C/B/W1 73 dB | ( | ( | ( |
| DH31 | 295/80R22,5 | 152/148M | D/C/W2 75 dB | ( | ( | ( |
|  | 315/80R22,5 | 156/150L | D/C/W2 75 dB | ( | ( | ( |
|  | 315/70R22,5 | 154/150L | D/C/W2 75 dB | ( | ( | ( |
| AH15 | 385/65R22,5 | 160K | C/B/W1 70 dB | - | - | ( |

###

Firma Hankook dostawcą opon w 36 rozmiarach stanowiących oryginalne wyposażenie

pojazdów firmy MAN

Producent opon, firma Hankook, dostarcza już oryginalne wyposażenie dla wielu dalekobieżnych samochodów ciężarowych firmy MAN. Podczas 66. edycji targów pojazdów użytkowych IAA w Hanowerze producent opon zaprezentował 19 nowych rodzajów opon z portfolio oryginalnego wyposażenia skierowanego do firm produkujących autobusy i samochody ciężarowe. Firma Hankook dostarcza m.in. nowe serie opon dla samochodów ciężarowych e-cube MAX, SmartFlex i SmartWork montowanych w różnych modelach pojazdów monachijskiej firmy MAN wytwarzanych w zakładach w Niemczech, Austrii i Polsce. Gama opon została specjalnie opracowana pod kątem warunków europejskich, gdzie korzyści środowiskowe i ekonomiczne odgrywają istotną rolę. Firma MAN Truck & Bus AG jest częścią grupy Volkswagen – jednego z największych klientów oryginalnego wyposażenia firmy Hankook. Współpraca firmy Hankook z firmą MAN w zakresie oryginalnego wyposażenia obejmuje łącznie 36 rodzajów opon w rozmiarach 17,5, 19,5, 22,5 i 24 cale.

Hanower/Neu-Isenburg, Niemcy, 21 września, 2016 r. – Firma Hankook, producent opon klasy premium, już teraz dostarcza firmie MAN 36 rodzajów opon w ramach oryginalnego wyposażenia. Podczas 66. edycji targów pojazdów użytkowych IAA firma zaprezentowała 19 nowych serii opon, takich jak e-cube MAX, SmartFlex i SmartWork. Specjalista w dziedzinie pojazdów użytkowych i producent opon współpracują ze sobą od pierwszego kwartału 2015 roku. Ho-Youl Pae, dyrektor generalny firmy Hankook na obszar Europy, mówi: „Rozwój branży oryginalnego wyposażenia w segmencie pojazdów użytkowych firmy MAN jest istotny dla naszej firmy ze względów strategicznych. Możemy oferować firmie nowe bieżniki i rodzaje opon dla lekkich i średnich samochodów ciężarowych marki MAN”.

Opony zostaną zamontowane w wielokrotnie nagradzanych seriach pojazdów MAN – TGX, TGS, TGM i TGL – które są wykorzystywane w krajowym i międzynarodowym transporcie dalekobieżnym oraz w budownictwie. Wśród dostarczanych opon znajdzie się linia e-cube MAX, stworzona pod kątem międzynarodowego transportu dalekobieżnego, nowa seria całorocznych opon SmartFlex, wykorzystywana w transporcie dalekobieżnym i dystrybucyjnym oraz opony z serii SmartWork, z bieżnikami dostosowanymi do warunków panujących na placach budowy. Opony te stworzono z myślą o pojazdach spełniających wymagania normy EURO 6 dotyczącej emisji spalin. Specjalnie opracowane bieżniki, zarówno dla osi skrętnych, jak i napędowych, osiągają wyjątkowo dobre wyniki pod względem niewielkiego wpływu na środowisko i przebiegu. Te wartości stanowią ważny element całkowitych kosztów eksploatacji w branży oryginalnego wyposażenia.

W portfolio oryginalnego wyposażenia firmy Hankook przygotowanego dla firmy MAN znajdziemy również jedną szczególną cechę – nowe rozmiary opon dla segmentu opon niskoprofilowych. W ten sposób producent opon chce podkreślić, że jego gama produktów jest już dostosowana do nowego trendu panującego w branży, polegającego na coraz ważniejszej roli opon niskoprofilowych w segmencie samochodów ciężarowych.

Portfolio opon marki Hankook stanowiących oryginalne wyposażenie dla pojazdów firmy MAN:

| Bieżnik | Rozmiar | Model | Indeks nośności | Oznaczenia |  | M+S | Dostępność |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AL10+ | 315/80R22,5 | TGX | 156/150L (154/150M) | B/B/W1 70 dB | - | - |  |
|  | 315/70R22,5 | TGX | 156/150L | B/B/W1 70 dB | - | - |  |
|  | 315/60R22,5 | TGX | 154/148L | C/B/W1 70 dB | - | - |  |
|  | 355/50R22,5 | TGX | 156L | C/B/W2 76 dB | - | - | Październik 2016 |
| DL10+ | 315/80R22,5 | TGX | 156/150L (154/150M) | C/C/W2 75 dB |  |  |  |
|  | 315/70R22,5 | TGX | 154/150L (152/148M) | C/C/W2 75 dB |  |  |  |
|  | 315/60R22,5 | TGX | 152/148L | C/C/W2 75 dB |  |  |  |
| AL10 | 295/60R22,5 | TGX | 150/147K (149/146L) | C/C/W1 70 dB | - | - |  |
|  | 295/80R22,5 | TGX | 152/148M | C/C/W1 70 dB | - | - |  |
|  | 385/55R22,5 | TGX | 158L (160K) | B/C/W1 70 dB | - | - |  |
| DL10 | 295/80R22,5 | TGX | 152/148M | C/C/W2 75 dB | - |  |  |
|  | 295/60R22,5 | TGX | 150/147K (149/146L) | D/C/W2 75 dB | - |  |  |
| AH31 | 295/80R22,5 | TGM i TGS | 152/148M | C/B/W1 72 dB |  |  |  |
|  | 315/70R22,5 | TGM i TGS | 156/150L | C/B/W2 73 dB |  |  |  |
|  | 315/80R22,5 | TGM i TGS | 156/150L (154/150M) | C/B/W2 73 dB |  |  |  |
|  | 385/65R22,5 | TGM i TGS | 160K | C/B/W1 69 dB |  |  | Październik 2016 |
|  | 315/60R22,5 | TGM i TGS | 154L | C/B/W1 75 dB |  |  | Październik 2016 |
| DH31 | 295/80R22,5 | TGM i TGS | 152/148M | D/C/W2 75 dB |  |  |  |
|  | 315/80R22,5 | TGM i TGS | 156/150L (154/150M) | D/C/W2 75 dB |  |  |  |
|  | 315/70R22,5 | TGM i TGS | 154/150L | D/C/W2 75 dB |  |  |  |
|  | 315/60R22,5 | TGM i TGS | 154/148L (152/148L) | D/C/W2 75 dB |  |  | Październik 2016 |
| AH11 | 215/75R17,5 | MAN TGL | 128/126M | D/C/W1 67 dB | - | - | Październik 2016 |
|  | 235/75R17,5 | MAN TGL | 132/130M | D/C/W1 67 dB | - | - | Październik 2016 |
|  | 265/70R19,5 | MAN TGL | 140/138M | C/C/W1 67 dB | - | - | Październik 2016 |
|  | 285/70R19,5 | MAN TGL | 145/143M | C/B/W1 67 dB | - | - | Październik 2016 |
| DH05+ | 215/75R17,5 | MAN TGL | 126/124M | D/C/W1 67 dB | - |  | Październik 2016 |
|  | 235/75R17,5 | MAN TGL | 132/130M | E/B/W2 75 dB | - |  | Październik 2016 |
|  | 265/70R19,5 | MAN TGL | 140/138M | D/B/W2 75 dB | - |  | Październik 2016 |
|  | 285/70R19,5 | MAN TGL | 145/143M | D/C/W2 75 dB | - |  | Październik 2016 |
| AM06 | 325/95R24 | MAN TGS | 162/160K | D/C/W2 72 dB | - |  | Październik 2016 |
| DM06 | 325/95R24 | MAN TGS | 162/160K | D/C/W2 73 dB | - |  | Październik 2016 |
| AM15+ | 385/65R22,5 | MAN TGS | 158L | D/C/W2 74 dB | - |  | Październik 2016 |
| AM09 | 315/80R22,5 | MAN TGS | 156/150K | D/B/W1 67 dB | - |  | Październik 2016 |
|  | 13R22,5 | MAN TGS | 156/150K | D/C/W1 68 dB | - |  | Październik 2016 |
| DM09 | 315/80R22,5 | MAN TGS | 156/150K | D/B/W2 72 dB | - |  | Październik 2016 |
|  | 13R22,5 | MAN TGS | 156/150K | D/C/W2 75 dB | - |  | Październik 2016 |

###

Firma Hankook Tire rozszerza zakres dostaw oryginalnego ogumienia o dodatkowe rozmiary opon dla samochodów ciężarowych klasy premium

Podczas 66. edycji targów pojazdów użytkowych IAA firma Hankook zaprezentowała serie opon e-cube MAX, SmartFlex i SmartWork klasy premium do samochodów ciężarowych przeznaczonych na rynek europejski. Opony te dostępne są w ponad 42 rozmiarach i są dostosowane do modeli Mercedes-Benz Actros i Atego. Oznacza to, że firma Hankook prawie podwoiła liczbę rodzajów opon przeznaczonych do zastosowania w samochodach ciężarowych marki Daimler AG w ramach oryginalnego wyposażenia, od momentu rozpoczęcia współpracy w 2014 roku.

Hanower/Neu-Isenburg, Niemcy, 21 września 2016 r. – Firma Hankook rozszerza portfolio oryginalnego wyposażenia do segmentu ciężkich i średnich pojazdów użytkowych, w ramach umów na wyposażenie następujących modeli samochodów ciężarowych marki Mercedes-Benz: Actros, Antos, Arocs, Axor, Econic i Atego. Najnowsza gama produktów producenta opon uwzględnia między innymi bieżniki AL10+ e-cube MAX i DL10+ e-cube MAX, a także SmartFlex AH31 i SmartFlex DH31, które zostały opracowane przez firmę Hankook specjalnie na rynek europejski. Od momentu rozpoczęcia współpracy ze spółką Daimler AG, firma Hankook rozszerzyła portfolio produktów dla stuttgarckiego producenta samochodów ciężarowych i autobusów, oferując łącznie ponad 42 rodzaje opon.

Firma Hankook dostarcza wiele rodzajów opon w rozmiarze 22,5 cala, który jest najlepiej sprzedającym się rozmiarem standardowej opony przeznaczonej do stosowania w ciężkich samochodach ciężarowych, a także w rozmiarach 17,5 i 19,5 cala, które są stosowane w pojazdach użytkowych. Rozszerzenie gamy oryginalnego wyposażenia dla segmentu ciężkich i średnich samochodów ciężarowych, umacnia pozycję firmy Hankook na wysoce konkurencyjnym rynku i stanowi kolejny milowy krok w dążeniu do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju w branży opon radialnych do samochodów ciężarowych i autobusów (TBR).

Linia opon e-cube MAX AL10+ (dalekobieżne opony na wszystkie osie) wykorzystuje liniową strukturę rowków z pofalowanymi ściankami, aby zapobiec nierównomiernemu zużyciu, co przekłada się na zwiększoną trwałość opon i lepszą, długoterminową efektywność paliwową. Ulepszona mieszanka bieżnika oraz wyższy indeks nośności modelu AL10+ zmniejsza zużycie paliwa, oferując jednocześnie możliwość zastosowania większego obciążenia. Opona e-cube MAX DL10+ (dalekobieżna opona na oś napędową) zapewnia doskonałą trakcję, dzięki trójwymiarowym wzorom nacięć, a także bardzo długie przebiegi. dzięki wyjątkowo szerokim blokom bieżnika i głębokim rowkom. Wzmocnienie bloku zapewnia oponie DL10+ zwiększoną trwałość i niski opór toczenia. Oba rodzaje bieżników będą dostępne w trzech rozmiarach: 315/80R22,5, 315/70R22,5 oraz 315/60R22,5.

SmartFlex AH31 to całoroczna opona do samochodów ciężarowych i autobusów (TBR) opracowana z myślą o zmiennych warunkach drogowych, zapewniająca równomierne zużycie i długie przebiegi, przy niskich oporach toczenia. Innowacyjna opona SmartFlex DH31 na oś napędową sprawdza się w wielu zastosowaniach, dzięki najnowszej technologii zapewniającej doskonałą trakcję w różnych warunkach roboczych. Dotyczy to zarówno transportu regionalnego i dalekobieżnego, jak i warunków zimowych, o czym świadczy symbol płatka śniegu (3PMSF) oraz gwarancja wysokiej trwałości i dużego przebiegu. Opony SmartFlex AH31 i SmartFlex DH31 będą dostępne jako oryginalne wyposażenie w czterech rozmiarach: 295/80R22,5, 315/60R22,5, 315/70R22,5 oraz 315/80R22,5.

W 2014 r firma Hankook Tire została wybrana przez spółkę Mercedes-Benz na dostawcę oryginalnego wyposażenia średnich samochodów ciężarowych Atego i ciężkich samochodów ciężarowych Actros. Biorąc pod uwagę pozycję firmy Hankook Tire, jako partnera strategicznego wiodących producentów w branży motoryzacyjnej, takich jak Mercedes-Benz, spółka może cieszyć się uznaniem ze względu na oferowaną jakość i najnowszą technologię wykorzystywaną w wytwarzaniu produktów z segmentu TBR.

Oryginalne wyposażenie dla samochodów firmy Mercedes-Benz dostarczane przez spółkę Hankook:

| Bieżnik | Rozmiar | Model | Indeks nośności | Oznaczenia |  | M+S | Dostępność |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Smart Flex AH31 | 295/80R22,5 | Actros, Antos, Arocs, Axor i Econic | 152/148M (154/149L) | C/B/W1 72 dB |  |  |  |
|  | 315/60R22,5 | Actros, Antos, Arocs, Axor i Econic | 160K(158L) | C/B/W1 70 dB |  |  |  |
|  | 315/70R22,5 | Actros, Antos, Arocs, Axor i Econic | 156/150L | C/B/W2 73 dB |  |  |  |
|  | 315/80R22,5 | Actros, Antos, Arocs, Axora i Econic | 156/150L (154/150M) | C/B/W2 73 dB |  |  |  |
| Smart Flex DH31 | 295/80R22,5 | Actros, Antos, Arocs, Axor i Econic | 152/148M | D/C/W2 75 dB |  |  |  |
|  | 315/80R22,5 | Actros, Antos, Arocs, Axor i Econic | 156/150L | D/C/W2 75 dB |  |  |  |
|  | 315/60R22,5 | Actros, Antos, Arocs, Axor i Econic | 152/148 L | D/C/W2 75 dB | - |  |  |
|  | 315/70R22,5 | Actros, Antos, Arocs, Axor i Econic | 154/150L | D/C/W2 75 dB |  |  |  |
| AL10+ e-cube MAX | 315/80R22,5 | Actros, Antos, Arocs, Axor i Econic | 156/150L (154/150M) | B/B/W1 70 dB | - | - |  |
|  | 315/70R22,5 | Actros, Antos, Arocs, Axor i Econic | 156/150L | B/B/W1 70 dB | - | - |  |
|  | 315/60R22,5 | Actros, Antos, Arocs, Axor i Econic | 154/148L | C/B/W1 70 dB | - | - |  |
| DL10+ e-cube MAX | 315/80R22,5 | Actros, Antos, Arocs, Axor i Econic | 156/150L (154/150M) | C/C/W1 73 dB |  |  |  |
|  | 315/70R22,5 | Actros, Antos, Arocs, Axor i Econic | 154/150L | C/C/W1 73 dB |  |  |  |
|  | 315/60R22,5 | Actros, Antos, Arocs, Axor i Econic | 152/148L | C/C/W1 73 dB |  |  |  |
| AL 10 e-cube | 295/80R22,5 | Actros, Antos, Arocs, Axor i Econic | 152/148 (154/149L) | C/C/W1 70 dB | - | - |  |
|  | 385/55R22,5 | Actros, Antos, Arocs, Axor i Econic | 158L (160J) | B/C/W1 70 dB | - | - |  |
| DL10 e-cube | 295/80R22,5 | Actros, Antos, Arocs, Axor i Econic | 152/148M | C/C/W2 75 dB | - |  |  |
| AH15 | 385/65R22,5 | Actros, Antos, Arocs, Axor i Econic | 158L (160K) | C/B/W1 70 dB | - | - |  |
| AH11 | 215/75R17,5 | Atego | 126/124M | D/C/W1 67 dB | - | - |  |
|  | 235/75R17,5 | Atego | 136/134M | D/C/W1 67 dB | - | - |  |
|  | 245/70R19,5 | Atego | 140/138M | C/C/W1 67 dB | - | - |  |
|  | 285/70R19,5 | Atego | 145/143M | C/B/W1 67 dB | - | - |  |
|  | 265/70R19,5 | Atego | 140/138M | C/C/W1 67 dB | - | - |  |
| DH05+ | 215/75R17,5 | Atego | 126/124M | D/B/W1 70 dB |  | - |  |
|  | 235/75R17,5 | Atego | 132/130M | D/B/W1 70 dB |  | - |  |
|  | 245/70R17,5 | Atego | 136/134M | D/B/W1 70 dB |  | - |  |
|  | 265/70R19,5 | Atego | 140/138M | E/B/W1 70 dB |  | - |  |
|  | 285/70R19,5 | Atego | 145/143M | D/B/W1 70 dB |  | - |  |
| AM06 | 10R22,5 | Atego | 144/142K | C/B/W2 72 dB | - | - |  |
|  | 11R22,5 | Atego | 148/145K | D/B/W2 72 dB | - | - |  |
|  | 12R22,5 | Actros, Arocs i Axor | 125/148K | D/C/W2 72 dB | - | - |  |
|  | 13R22,5 | Actros, Arocs i Axor | 154/150K (156/150G) | D/C/W2 72 dB | - | - |  |
|  | 315/80R22,5 | Actros Antos, Arocs, Axor i Econic | 156/150K | D/C/W1 72 dB | - | - |  |
| TH22 | 215/75R17,5 | Actros (oś wiodąca) | 135/133J | D/B/W1 70 dB | - |  |  |
| SmartWork AM15 | 385/65R22,5 | Actros Antos, Arocs, Axor i Econic | 160K (160J) | D/C/W2 74 dB | - |  |  |
| SmartWork AM15 | 275/70R22,5 | Atego | 148/145K | D/B/W2 74 dB | - |  |  |
| DM03 | 315/80R22,5 | Actros Antos, Arocs, Axor i Econic | 154/150M (156L) | D/B/W2 76 dB | - |  |  |
|  | 13R22,5 | Actros, Arocs i Axor | 154/150K | D/C/W2 76 dB |  |  |  |
|  | 12R22,5 | Actros, Arocs i Axor | 152/148K | D/C/W2 76 dB | - |  | - |
|  | 11R22,5 | Atego | 148/145K | D/C/W2 76 dB | - |  |  |
| AH22+ | 245/70R17,5 | Atego | 136/134M | D/C/W1 70 dB | - | - |  |
| DH05W | 245/70R19,5 | Atego | 136/134M | D/C/W1 70 dB | - |  |  |

###

Firma Hankook przedstawia serię opon e-cube Blue dla transportu dalekobieżnego,

zapewniającą wyjątkową oszczędność paliwa

# Firma Hankook rozszerzyła linię wydajnych i ekonomicznych pod względem zużycia paliwa opon do przyczep e-cube Blue o specjalnie zaprojektowane bieżniki na oś skrętną i napędową. Producent opon zaprezentował kompleksowe rozwiązanie dla transportu dalekobieżnego, oznaczone symbolem A, dotyczącym oporu toczenia na wszystkich osiach, po raz pierwszy podczas 66. edycji targów pojazdów użytkowych IAA. Nowa seria opon to rozwiązanie dla transportu dalekobieżnego, które wyróżnia się na tle innych pod kątem wyjątkowej ekonomiczności ze względu na zużycia paliwa.

# Hanower/Neu-Isenburg, Niemcy, 21 września 2016 r. – Podczas 66. edycji targów pojazdów użytkowych IAA producent opon klasy premium, firma Hankook, zaprezentowała kompleksową linię opon dla dalekobieżnych samochodów ciężarowych o nazwie e-cube Blue, która odznacza się wyjątkową oszczędnością paliwa. Dostępna już opona do przyczep e-cube Blue TL20 została wyposażona w bieżniki do osi skrętnych (e-cube Blue AL20) i napędowych (e-cube Blue DL20), dzięki czemu firma Hankook może po raz pierwszy zaprezentować kompleksowe rozwiązanie dla transportu dalekobieżnego, które posiada oznaczenie A dotyczące oporu toczenia na wszystkich osiach. Nowa seria opon e-cube Blue zapewnia klientom flotowym oszczędność paliwa na poziomie 8%, o 17% większy przebieg i 55% większą trwałość (mniejsze nierównomierne zużycie) w porównaniu z obecnie dostępnymi produktami.

# Dostosowany do każdej osi wzór bieżnika pozwala jeszcze w większym stopniu zmniejszyć zużycie paliwa i zwiększyć przebieg bez pogarszania właściwości dynamicznych, takich jak hamowanie czy trakcja.

# Oba bloki bieżnika środkowych żeber opon e-cube Blue AL20 na oś skrętną blokują się wzajemnie dzięki połączonej konstrukcji, co zwiększa sztywność bloków bieżnika i pozwala zmniejszyć opór toczenia. Schodkowy układ głównego rowka bieżnika zapewnia dodatkowe wsparcie dla każdego boku bloku. Ponadto zwiększa on stabilność opony podczas jazdy na wprost i zapewnia lepsze sterowanie pojazdem. Zamknięty układ bieżnika w części barkowej żeber opony gwarantuje jej równomierne zużycie.

# Wzór bieżnika opony e-cube Blue DL20 na oś sterującą wyróżnia się czteroblokowym układem masywnego żebra środkowego. Przesunięty układ poszczególnych bloków bieżnika zapewnia działanie blokujące po obu stronach, co zapewnia wzajemne wsparcie i doskonałą trakcję, a jednocześnie ograniczony opór toczenia. Ponadto ułożone poziomo lamele o średniej głębokości w połączeniu z łącznikami w bloku otwartej części barkowej zapewniają lepsze właściwości trakcyjne.

# Wyjątkowo szeroki kontur opony e-cube Blue TL20 do przyczep gwarantuje doskonałą stabilność prowadzenia i redukuje zużycie opon. Lamele Multi dodane do środkowej części żebrowej zapobiegają nierównomiernemu zużyciu opony, nie ograniczając przy tym stabilności żeber bieżnika. Zamknięty układ czterorowkowy bieżnika zapewnia doskonałą stabilność boczną i bardzo niski hałas toczenia.

# Wszystkie trzy produkty z serii e-cube Blue wykorzystują nowo opracowaną mieszankę bieżnika, w której zastosowano wysoce ustrukturyzowane cząsteczki sadzy w celu osiągnięcia wyjątkowej ekonomiczności ze względu na zużycie paliwa. Ponadto cała seria opon e-cube Blue wykorzystuje podstawowe technologie użyte w udanej gamie produktów e-cube firmy Hankook, np. innowacyjny proces mieszania IMS (Innovative Mixing System). W wyniku tego cząsteczki sadzy i gumy rozprowadzane są równomiernie w mieszance. Technologia ta, wraz z obniżeniem temperatury mieszania oraz wydłużeniem czasu trwania procesu skutkuje utworzeniem większej liczby wiązań chemicznych pomiędzy cząsteczkami sadzy i gumy. W efekcie opony z serii e-cube wytwarzają mniej ciepła podczas jazdy. Opatentowana technologia projektowania SCCT (ang. Stiffness Control Contour Theory) firmy Hankook zapewnia równomierną dystrybucję ciśnienia w oponie, a przez to większą stabilność oraz mniejszy ruch w oponie. Przekłada się to na wysoką trwałość osnowy, a także duże możliwości ponownego bieżnikowania i oszczędności.

###

Dostępne rodzaje opon z serii e-cube Blue

| Bieżnik | Rozmiar | Indeks nośności | Oznaczenia |  | M+S | Dostępność |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AL20 | 385/55R22,5 | 160K | A/ CW1 72 dB |  |  | W produkcji |
| DL20 | 315/70R22,5 | 154/150L | A/ CW1 72 dB |  |  | W produkcji |
| TL 20 | 385/55R22,5 | 160K | A/ BW1 66 dB | - | - |  |
|  | 385/65R22,5 | 160K | A/ BW1 66 dB | - | - |  |

Parametry techniczne linii opon e-cube Blue firmy Hankook

e-cube Blue AL20: opony na oś sterującą

e-cube Blue DL20: opony na oś napędową

e-cube Blue TL20: opony do przyczep

###

Firma Hankook przedstawia SmartTouring –

supernowoczesną oponę do autokarów dalekobieżnych

Producent opon, firma Hankook, wprowadza na rynek europejski nową oponę dla autokarów dalekobieżnych. Firma przewiduje, że transport dalekobieżny autobusami zyska na znaczeniu i w związku z tym popyt na nowoczesne opony do tego rodzaju pojazdów wzrośnie. Nowa opona SmartTouring AL22 firmy Hankook może być stosowana na wszystkich osiach, zapewniając maksymalny komfort jazdy, doskonałą koncentryczność, niski poziom hałasu oraz, co jest wspólne dla wszystkich opon firmy Hankook, zoptymalizowany opór toczenia i niski poziom zużycia, przekładający się na oszczędne podróżowanie.

Hanower/Neu-Isenburg, Niemcy, 21 września 2016 r. – Producent opon klasy premium, firma Hankook, zaprezentował najnowocześniejszą oponę przeznaczoną dla dalekobieżnych autobusów, podróżujących po Europie, podczas tegorocznych targów pojazdów użytkowych IAA. Opona SmartTouring AL22 firmy Hankook, przeznaczona na wszystkie osie autobusów dalekobieżnych, dostępna będzie w rozmiarach 295/80R22,5 i 315/80R22,5 od dnia premiery na rynku. Klaus Krause, wiceprezes i dyrektor Europejskiego Centrum Technicznego w Hanowerze, dodaje: „W czasie projektowania serii opon SmartTyre skupialiśmy się przede wszystkim na komforcie jazdy, a także na pewnym prowadzeniu podczas jazdy na wprost. Właściwości opony SmartTouring AL22 zapewniają maksymalny komfort podróży na dłuższych trasach nie tylko pasażerom, ale także kierowcom”.

Kontur osnowy opony SmartTouring AL22 gwarantuje najlepsze właściwości amortyzujące i przyczynia się do bezpiecznego stylu jazdy. podłużny, pięciożebrowy profil z zamkniętym, solidnym żebrem środkowym zapewnia doskonałe prowadzenie w każdych warunkach. Specjalne lamele Multi-3D gwarantują dobrą trakcję i doskonałą skuteczność hamowania.

Obszar stopki w oponie SmartTouring AL22 został udoskonalony, aby zapewnić doskonałe możliwości ponownego bieżnikowania. Ponadto nowy kontur zapewnia precyzyjne połączenie z obręczą felgi, co przekłada się na doskonałą koncentryczność i komfort jazdy.

Poszczególne warstwy opasania w nowej oponie SmartTouring AL22 są ułożone strukturalnie w sposób znacznie ograniczający ilość ciepła wytwarzanego podczas jazdy w porównaniu ze standardowymi oponami. Nie tylko redukuje to opór toczenia, a przez to pozwala zaoszczędzić paliwo, ale także znacznie wydłuża okres użyteczności opony.

Oszczędności paliwa, poprzez zmniejszenie ilości wytwarzanego ciepła, możliwe są nie tylko, dzięki budowie opasania, ale również dzięki mieszance bieżnika wykorzystanej do produkcji opony SmartTouring AL22 firmy Hankook. Specjalne cząsteczki sadzy o większej objętości i wyjątkowo stabilnej strukturze wykorzystywane są do wytwarzania podstawowej gumy bieżnika, co pozwala znacznie ograniczyć straty energii podczas jazdy. Te tzw. wysoce ustrukturyzowane cząsteczki sadzy zapewniają również lepszą odporność na ścieranie, a w połączeniu z innymi technologiami pozwalają oponie SmartTouring AL22 osiągnąć o 17% większy przebieg w porównaniu z innymi standardowymi produktami.

Dostępne rodzaje opon SmartTouring AL22

| Bieżnik | Rozmiar | Indeks nośności | Oznaczenia |  | M+S | Dostępność |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AL22 | 295/80R22,5 | 154M | C/B/W1 71 dB |  |  | W produkcji |
|  | 315/80R22,5 | 156/150L | C/B/W1 71 dB |  |  | W produkcji |

Hankook SmartTouring AL22: parametry techniczne

Podłużny profil bieżnika z lamelami Multi-3D oraz solidnym żebrem środkowym:

- wysoka stabilność kierunkowa i wygodne sterowanie,

- doskonałe prowadzenie podczas jazdy na wprost,

- pewne hamowanie i bardzo dobre właściwości trakcyjne.

Specjalna konstrukcja usprawniająca hamowanie oraz nowo opracowany obszar stopki:

- zmniejszona ilość wytwarzanego ciepła,

- duże możliwości związane z ponownym bieżnikowaniem.

Nowa mieszanka z wysoce ustrukturyzowanymi cząsteczkami sadzy:

- niski opór toczenia i zmniejszone zużycie paliwa,

- zwiększona odporność na ścieranie, do 17% większy przebieg

w porównaniu ze standardowymi produktami.

###

Zwycięzcy nagrody Red Dot Design Award 2016:

opony całoroczne SmartFlex AH35 i SmartFlex DH35 firmy Hankook do transportu regionalnego

Producent opon klasy premium, firma Hankook, prezentuje SmartFlex AH35 – nową oponę na oś skrętną – oraz SmartFlex DH35 – oponę na oś napędową, które są przeznaczone do transportu regionalnego na rynku europejskim. Te opony całoroczne, wyróżnione nagrodą Red Dot Design Award 2016, odznaczają się wyjątkowymi właściwościami trakcyjnymi, dzięki specjalnym lamelom Multi-3D. Ponadto sztywne bloki bieżnika o niskim poziomie ruchu gwarantują oszczędną jazdę. Opona SmartFlex AH35 została po raz pierwszy zaprezentowana na Truck Grand Prix w Nürburgringu dla krajów niemieckojęzycznych, a opona SmartFlex DH35 została po raz pierwszy przedstawiona na niemieckim rynku podczas targów pojazdów użytkowych IAA.

Hanower/Neu-Isenburg, Niemcy, 21 września 2016 r. – Dzięki oponom SmartFlex AH35 i SmartFlex DH35 operatorzy flotowi i firmy spedycyjne mogą czerpać korzyści z oszczędności paliwa, wysokich przebiegów i świetnych właściwości trakcyjnych, całorocznych opon na oś skrętną i napędową. Zastosowanie opony SmartFlex AH35 możliwe jest na wszystkich osiach. W 2016 roku zostały wyróżnione nagrodą Red Dot Design Award. Dzięki tym modelom, firma Hankook rozszerza serię opon SmartFlex. Podczas gdy opony SmartFlex AH31 i SmartFlex DH31 przeznaczone są przede wszystkim do większych rozmiarów obręczy, np. 22,5 cala, SmartFlex AH35 wraz z oponą na oś napędową SmartFlex DH35 są odpowiednie do mniejszych rozmiarów obręczy (17,5/19,5 cala).

Lamele Multi-3D zakotwiczone w bieżniku SmartFlex AH35 gwarantują wyjątkowe właściwości trakcyjne. Połączenie prostych i falistych rowków ułatwia odprowadzanie wody i przez długi czas zapobiega powstawaniu zjawiska akwaplanacji. Oznaczenie M+S oraz symbol płatka śniegu (3PMSF) świadczą o tym, że opona  jest optymalnie przystosowana do różnorodnych warunków zimowych, takich jak błoto, lód i śnieg, nie tracąc przy tym właściwości wymaganych w okresie letnim. Sztywność bloków bieżnika wspomaga wyjątkowo oszczędną jazdę. Równocześnie specjalny wzór bieżnika zapewnia równomierne zużycie opony, co ogranicza całkowite koszty eksploatacji związane z okresem użyteczności w wymiarze długoterminowym u operatorów flot i firm spedycyjnych. Zwiększona powierzchnia styku gwarantuje duży przebieg i wysoką wydajność.

Opona SmartFlex DH35 na oś napędową, podobnie jak opona na oś skrętną, posiada oznaczenie M+S oraz symbol płatka śniegu. Ponadto opona ta charakteryzuje się szeroką powierzchnią styku z czterema zygzakowatymi rowkami, przebiegającymi przez całą powierzchnię bieżnika, co oznacza większy przebieg i doskonałe właściwości jezdne na różnych nawierzchniach i w różnych warunkach drogowych. Dodatkowo lamele 3D zapewniają solidne właściwości trakcyjne i niski opór toczenia. Innowacyjny układ lameli na powierzchni bieżnika pozwala ograniczyć opór toczenia i wspomaga właściwości trakcyjne opony na oś napędową. Opona SmartFlex DH35 obecnie dostępna jest w rozmiarach 215/75R17,5, 235/75R17,5, 245/70R17,5 oraz 305/70R19,5, ale w przyszłości mają być dodane kolejne.

Dostępne rozmiary opon z serii SmartFlex

| Bieżnik | Rozmiar | Indeks nośności | Oznaczenia |  | M+S | Dostępność |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AH35 | 8,5R17,5 | 121/120L | D/C/W1 67 dB |  |  |  |
|  | 8 R19,5 | 124/122L | D/C/W1 65 dB |  |  | W produkcji |
|  | 9,5.R17,5 | 131/129L | D/C/W1 67 dB |  |  |  |
|  | 205/75R17,5 | 124/122M | D/C/W1 65 dB |  |  |  |
|  | 215/75R17,5 | 126/124M | D/C/W1 65 dB |  |  |  |
|  | 225/75R17,5 | 129/127M | C/C/W1 67 dB |  |  |  |
|  | 235/75R17,5 | 132/130M | C/C/W1 69 dB |  |  |  |
|  | 245/70R17,5 | 136/134M | C/C/W1 69 dB |  |  |  |
|  | 245/70R19,5 | 136/134M | C/C/W1 67 dB |  |  | W produkcji |
|  | 265/70R17,5 | 140/136M | C/C/W1 65 dB |  |  | W produkcji |
|  | 265/70R19,5 | 140/138M | C/C/W1 67 dB |  |  |  |
|  | 285/70R19,5 | 146/144M | C/C/W1 67 dB |  |  |  |
|  | 305/70R19,5 | 148/145M | C/C/W1 65 dB |  |  |  |
| DH35 | 215/75R17,5 | 126/124M | D/C/W1 66 dB |  |  |  |
|  | 205/75R17,5 | 124/122M | C/C/W1 66 dB |  |  | W produkcji |
|  | 225/75R17,5 | 129/127M | C/C/W1 73 dB |  |  | W produkcji |
|  | 235/75R17,5 | 132/130M | C/C/W1 73 dB |  |  |  |
|  | 245/70R17,5 | 136/134M | D/C/W1 73 dB |  |  |  |
|  | 8,5R17,5 | 121/120L | D/C/W1 73 dB |  |  | W produkcji |
|  | 9,5R17,5 | 131/129L | D/C/W1 73 dB |  |  | W produkcji |
|  | 245/70R19,5 | 136/134M | D/C/W1 73 dB |  |  | W produkcji |
|  | 265/70R17,5 | 139/136M | D/C/W1 73 dB |  |  | W produkcji |
|  | 265/70R19,5 | 140/138M | D/B/W1 73 dB |  |  | W produkcji |
|  | 285/70R19,5 | 146/144M | D/B/W1 73 dB |  |  | W produkcji |
|  | 305/70R19,5 | 148/145M | D/B/W1 73 dB |  |  |  |

Parametry techniczne opony SmartFlex AH35

A) Szeroka powierzchnia styku:

Szeroka powierzchnia styku zapewnia duży przebieg.

B) Cztery faliste i proste rowki:

Połączenie czterech falistych i prostych rowków na całej powierzchni bieżnika zapewnia doskonałe odprowadzanie wody na różnych nawierzchniach.

C) Bieżnik z lamelami Multi-3D:

Bieżnik z lamelami Multi-3D zapewnia wyjątkową trakcję, co gwarantuje lepszą stabilność prowadzenia.

Stabilność bloków bieżnika i wynikający z niej minimalny poziom ruchów bloków prowadzą do znacznych oszczędności paliwa.

D) Specjalny wzór bieżnika z „półlamelami”:

Specjalny wzór bieżnika z „półlamelami” gwarantuje równomierne zużycie opony przez cały okres eksploatacji.

Szeroka powierzchnia styku

Bieżnik z lamelami Multi-3D

Parametry techniczne opony SmartFlex DH35

A) Szeroka powierzchnia styku z czterema zygzakowatymi rowkami:

Szeroka powierzchnia styku z czterema zygzakowatymi rowkami zapewnia duży przebieg i dobre osiągi.

B) Bieżnik z lamelami Multi-3D:

Specjalny wzór bieżnika z lamelami Multi-3D zapewnia niski opór toczenia i wyjątkowe właściwości trakcyjne.

C) Innowacyjna budowa bieżnika:

Innowacyjna budowa bieżnika gwarantuje niski opór toczenia i optymalne właściwości trakcyjne w różnych warunkach panujących na drodze.

Szeroka powierzchnia styku

Bieżnik z lamelami Multi-3D

Uniwersalne opony całoroczne

Firma Hankook zaleca stosowanie uniwersalnych opon całorocznych z serii SmartFlex w przypadku samochodów ciężarowych i autobusów średnio- i dalekobieżnych, które często pokonują trasy w zmiennych warunkach pogodowych. Klienci posiadający pojazdy użytkowe mogą polegać w szczególności na wysokim poziomie bezpieczeństwa jazdy i podążać za bieżącym trendem, polegającym na stosowaniu opon o zwiększonej nośności w przypadku niektórych rozmiarów.

Hanower/Neu-Isenburg, Niemcy, 21 września 2016 r. – Zarówno opona SmartFlex AH31 na oś skrętną, jak i opona SmartFlex DH31 na oś napędową posiadają oznaczenie M+S i symbol płatka śniegu (3PMSF), co świadczy o dobrych właściwościach trakcyjnych, nawet w sytuacjach, w których kierowcy zaskakiwani są zimową aurą panującą na drodze. Specjalny profil opony SmartFlex AH31, wyróżnionej nagrodą iF Design Award w 2015 roku, ma decydujący wpływ na bezpieczeństwo, skutecznie odprowadzając wodę i zapobiegając powstawaniu zjawiska akwaplanacji. Koszty operacyjne ponoszone przez operatorów flotowych, również mogą zostać ograniczone poprzez stosowanie całorocznych opon z serii SmartFlex na oś skrętną, ponieważ unika się nierównomiernego zużycia, dzięki zastosowanej w oponie SmartFlex AH31 technologii T.W.E.S. (ang. Tread Wear Equalised Stepper), polegającej na użyciu małych bloków stabilizujących po zewnętrznej stronie żebra 2 i 4.

Odpowiednikiem wyżej opisanej opony, ale na oś napędową, jest SmartFlex DH31. Dzięki sześciożebrowemu bieżnikowi, posiadającego specjalne sześciokątne bloki, opona ta zapewnia jeszcze bardziej równomierne zużycie, a w konsekwencji dłuższy okres użytkowania. Opatentowane przez firmę Hankook samoczyszczące lamele, umieszczone pośrodku każdego bloku, chronią krawędzie bloków, zapewniając dzięki temu doskonałe właściwości trakcyjne przez cały okres użytkowania.

Serię całorocznych opon SmartFlex uzupełnia opona do przyczep SmartFlex TH31, która została zaprezentowana podczas 66. edycji targów pojazdów użytkowych IAA. Szeroki, zamknięty obszar barkowy umożliwia doskonałe prowadzenie podczas jazdy na wprost i zapewnia bardzo dobrą stabilność boczną. Skośne rowki bieżnika zapobiegają łuszczeniu się opony.

Podczas, gdy opony SmartFlex AH31 i SmartFlex DH31 przeznaczone są przede wszystkim do większych rozmiarów obręczy, np. 22,5 cala, SmartFlex AH35 wraz z oponą na oś napędową SmartFlex DH35 są odpowiednie do rozmiarów mniejszych (17,5/19,5 cala).

Dostępne rozmiary opon z serii SmartFlex

| Bieżnik | Rozmiar | Indeks nośności | Oznaczenia |  | M+S | Dostępność | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AH31 | 295/80R22,5 | 152/148M (154M/149L) | C/B/W1 73 dB |  |  |  | - |
|  | 295/80R22,5 | 154/149M | C/B/W1 73 dB |  |  |  | Opona o większej nośności, głównie do stosowania w samochodach ciężarowych |
|  | 315/80R22,5 | 156/150L | C/B/W1 73 dB |  |  |  | - |
|  | 315/70R22,5 | 156/150L | C/B/W1 73 dB |  |  |  | - |
|  | 385/65R22,5 | 164K | C/B/W1 69 dB |  |  |  | - |
|  | 385/65R22,5 | 160K | C/B/W1 69 dB |  |  |  | - |
|  | 315/60R22,5 | 154/148L | C/B/W1 70 dB |  |  |  | - |
|  | 385/55R22,5 | 160K | C/B/W1 69 dB |  |  |  | - |
| DH31 | 295/80R22,5 | 152/148M | D/C/W2 75 dB |  |  |  | - |
|  | 315/80R22,5 | 156/150L | D/C/W2 75 dB |  |  |  | - |
|  | 315/70R22,5 | 154/150L | D/C/W2 75 dB |  |  |  | - |
|  | 295/60R22,5 | 150/147K | D/C/W2 75 dB |  |  |  | - |
|  | 315/60R22,5 | 152/148L | D/C/W2 75 dB |  |  |  | - |
| TH31 | 385/65R22,5 | 160K | B/B/W1 69 dB | - |  | W produkcji | - |

Parametry techniczne linii całorocznych opon SmartFlex firmy Hankook

SmartFlex AH31

Całoroczne opony na oś skrętną w średnio- i dalekobieżnych samochodach ciężarowych

A) Wyjątkowo szeroki bieżnik i obszar barkowy:

- Wyjątkowo szeroki i otwarty obszar barkowy zapewnia duży przebieg, a także doskonałe właściwości jezdne.

B) Bieżnik z lamelami Multi-3D:

- Doskonałe właściwości trakcyjne i duży przebieg nawet  w przypadku zużycia.

C) Technologia Tread Wear Equalizer Stepper (T.W.E.S.):

- stabilizatory na blokach profilowanych,

- ograniczenie nierównomiernego/jednostronnego zużycia.

SmartFlex DH31

Całoroczne opony na oś napędową w średnio- i dalekobieżnych samochodach ciężarowych

A) Lamele Multi-3D:

- Doskonałe właściwości trakcyjne i duży przebieg nawet w przypadku zużycia.

B) Sześciożebrowy bieżnik typu blokowego:

- Stabilny, sześciożebrowy bieżnik posiadający specjalne sześciokątne bloki.

C) Lamele samoczyszczące:

- Stałe właściwości trakcyjne przez cały okres użytkowania.

- Ochrona przed łuszczeniem w rogach lameli.

SmartFlex TH31

Całoroczne opony na oś przyczepy w średnio- i dalekobieżnych samochodach ciężarowych

A) Cztery zygzakowate lamele:

- Cztery główne zygzakowate rowki bieżnika zapewniają optymalne odprowadzanie wody.

B) Skośny układ bloków profilowanych:

- Lamele skośnych bloków profilowanych, zapobiegają łuszczeniu się materiału.

C) Wyjątkowo szeroki bieżnik i obszar barkowy:

- Wyjątkowo szeroki i zamknięty obszar barkowy zapewnia doskonałe właściwości jezdne i dobrą stabilność boczną, a także równomierne zużycie.

###

Hankook AL10+ e-cube MAX:

opona niskoprofilowa na osie skrętne

W czasach, kiedy transport objętościowy zyskuje na popularności, dopuszczalna zgodnie z prawem zewnętrzna wysokość czterech metrów w pojazdach użytkowych oznacza, że operatorzy flotowi szybko osiągają górną granicę. Problem ten staje się jeszcze większy, jeśli spedytorzy chcą oprócz transportów objętościowych realizować również przewóz ciężkich towarów. W takim przypadku standardowe rozmiary opon (295/60 czy 315/60) szybko osiągają górną granicę ładowności. Z tej przyczyny wiodący producent opon, firma Hankook, wprowadziła właśnie na rynek model dalekodystansowych opon dla segmentu nisko profilowego – AL10+ e-cube MAX. Dzięki swym wymiarom 355/50R22,5 ta nowa, nisko profilowa opona na osie skrętne doskonale spełnia wymagania transportu objętościowego.

Hanower/Neu-Isenburg, Niemcy, 21 września 2016 r. – Do tej pory operatorzy flot dysponujący pojazdami z oponami z serii od 60 do 80 często mieli problemy z pełnym wykorzystaniem maksymalnej wewnętrznej wysokości , wynoszącej trzy metry, bez przekraczania dozwolonej prawnie wysokości całego pojazdu wynoszącej cztery metry. W związku z tym, transport musiał mieć mniejszą ładowność, co mogło przełożyć się na straty finansowe. W odpowiedzi na ten problem, wiodący producent opon, firma Hankook, zaproponowała swoim klientom nową oponę na osie skrętne do samochodów ciężarowych z serii 50: model AL10+ e-cube MAX został zaprojektowany dla rozmiaru 355/50R22,5 wyłącznie do użytku w naczepach jumbo na długich dystansach. Opona ta, ma indeks nośności 156, co oznacza, że oś można obciążyć ładunkiem do 8 ton. Dzięki mniejszej średnicy opony łączna wysokość pojazdu jest niższa, co skutkuje możliwością zwiększenia wysokości ładunku i pełnego wykorzystania trzymetrowej platformy ładunkowej.

Profil opony e-cube MAX do pojazdów użytkowych zapewnia maksymalną wydajność kosztów i energii oraz korzyści dla środowiska: ze względu na wzdłużne rowki bieżnika o strukturze falistej model AL10+ e-cube MAX na osie skrętne zapobiega niepotrzebnemu zużyciu. W związku z tym opona ma dłuższy okres eksploatacji. Lepszy bieżnik oraz wyższy indeks nośności modelu AL10+ e-cube zmniejsza zużycie paliwa, oferując jednocześnie większą ładowność. Liniowa struktura rowków wzmacnia stabilność kierunku oraz poprawia precyzję sterowania, a także lepiej odprowadza wodę.

Te specjalistyczne opony na oś skrętną wspomagają opony na oś prowadzącą, model DL10+ e-cube MAX. Ze względu na trójwymiarowe lamele mają wyjątkowe właściwości trakcyjne, natomiast dodatkowo poszerzony blok i głębokie rowki gwarantują dłuższy przebieg. Stabilizatory blokowe modelu DL10+ e-cube MAX również wydłużają okres eksploatacji opony oraz zmniejszają opór toczenia. Serie e-cube MAX uzupełnia opona do przyczep TL10+ charakteryzująca się maksymalną stabilnością prowadzenia oraz niskim oporem toczenia.

Dostępne rozmiary opon z serii e-cube MAX

| Bieżnik | Rozmiar | Indeks nośności | Oznaczenia |  | M+S | Dostępność |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AL10+ | 315/80R22,5 | 156/150L (154/150M) | B/B/W1 70 dB | - | - |  |
|  | 315/70R22,5 | 156/150L | B/B/W1 70 dB | - | - |  |
|  | 385/65R22,5 | 160K | B/B/W1 70 dB | - | - |  |
|  | 295/60 R22,5 | 150/147L | C/B/W1 70 dB | - | - |  |
|  | 315/60R22,5 | 154/148L | C/B/W1 70 dB | - | - |  |
|  | 355/50R22,5 | 156L | C/B/W1 70 dB | - | - |  |
| DL10+ | 315/80R22,5 | 156/150L (154/150 M) | C/C/W1 73 dB |  |  |  |
|  | 315/70R22,5 | 154/150L | C/C/W1 73 dB |  |  |  |
|  | 295/60R22,5 | 150/147K | C/C/W1 73 dB |  |  |  |
|  | 315/60R22,5 | 152/148L | C/C/W1 73 dB |  |  |  |
|  | 295/55R22,5 | 147/145K | C/C/W1 73 dB |  |  | W produkcji |
|  | 315/45R22,5 | 147/145L | D/C/W2 75 dB |  |  | W produkcji |
| TL10+ | 215/75R22,5 | 135/133J | C/B/W1 71 dB | - | - |  |
|  | 235/75R22,5 | 143/141J | B/B/W1 69 dB | - | - |  |
|  | 245/70R17,5 | 143/141J (146/146F) | B/B/W1 69 dB | - | - |  |
|  | 265/70R19,5 | 143/141J | B/B/W1 69 dB | - | - |  |
|  | 385/55R22,5 | 160K (158L) | B/B/W1 70 dB | - | - |  |
|  | 385/65R22,5 | 160K | B/B/W1 69 dB | - | - |  |
|  | 435/50R19,5 | 160J | B/B/W2 73 dB | - | - |  |
|  | 455/40R22,5 | 160J | B/B/W2 71 dB | - | - |  |

Parametry techniczne opon z serii e-cube MAX

1. Optymalna mieszanka bieżnika

- Mieszanka bieżnika o niskiej histerezie zmniejsza opór toczenia:

Gumy o wysokiej masie cząsteczkowej, długich łańcuchach molekularnych, o mniejszej tendencji do rozgałęziania się i o mniejszej liczbie wolnych zakończeń łańcuchowych są przetwarzane w niższych temperaturach i mieszane przez dłuższy czas, w ramach innowacyjnego procesu firmy Hankook znanego pod nazwą IMS (Innovative Mixing System). W wyniku tego procesu obserwuje się znaczący przyrost szybkości łączenia się cząsteczek sadzy i gumy oraz ich bardziej równomierne rozprowadzenie w obrębie mieszanki.

- Zmniejszone strat energii spowodowanej przez tworzenie się energii cieplnej.

2. Technologia projektowania SCCT (ang. Stiffness Control Contour Theory)

- Opatentowana przez firmę Hankook technologia projektowania pod kątem równomiernej dystrybucji ciśnienia wewnątrz opony i większej stabilności oraz mniejszego ruchu w oponie.

- Wysoka trwałość osnowy, oszczędność oraz większe możliwości ponownego bieżnikowania.

Hankook SmartControl AW02: opona zimowa stworzona dla osi skrętnych samochodów ciężarowych.

SmartControl AW02 jest oponą zimową firmy Hankook przeznaczoną dla osi skrętnych samochodów ciężarowych i innych osi. Podobnie jak inne bieżniki z serii opon SmartControl, które można stosować na wszystkie osie, posiada ona oznaczenie M+S oraz symbol płatka śniegu (3PMSF), który świadczy o dostosowaniu opony do użytku w warunkach zimowych.

Hanower/Neu-Isenburg, Niemcy, 21 września 2016 r. – Opony SmartControl AW02 i SmartControl DW07 dla osi napędowej należą do udanej serii opon zimowych firmy Hankook dla samochodów ciężarowych. Linia ta zostanie uzupełniona o oponę SmartControl TW01 do przyczep, która została zaprezentowana podczas 66. edycji targów pojazdów użytkowych IAA.

Bieżnik opony SmartControl AW02 został w całości zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie. Specjalistyczna opona zimowa firmy Hankook dla samochodów ciężarowych posiada dodatkowo poszerzony bieżnik, który zwiększa powierzchnię styku opony z nawierzchnią, poprawiając prowadzenie pojazdu. Wzór bieżnika z pięcioma głównymi rowkami dodatkowo zwiększa odprowadzanie wody. Ponadto lamele 3D umieszczone na powierzchni bieżnika spełniają dwie ważne funkcje: z jednej strony zapewniają równomierne zużycie, gwarantując tym samym duży przebieg, a z drugiej, w połączeniu z wyjątkowym, półotwartym barkiem opony SmartControl AW02, gwarantują wyjątkowe właściwości trakcyjne na oblodzonych i zaśnieżonych drogach. Poszczególne bloki są połączone z grzbietami, które zapewniają stabilność oraz jeszcze lepsze właściwości jezdne i wysoką jakość.

Dzięki mieszance specjalnie opracowanej pod kątem trudnych warunków zimowych, opona ta jest wyjątkowo odporna na mróz i osiąga pełnię swoich możliwości przy bardzo niskich temperaturach. Mieszanka zastosowana do produkcji opony SmartControl AW02 gwarantuje jednocześnie duży przebieg i zmniejszone zużycie paliwa.

Dostępne rozmiary opony SmartControl AW02

| Bieżnik I | Rozmiar | Indeks nośności | Oznaczenia |  | M+S | Dostępność |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AW02 | 295/80R22,5 | 154/149M | D/C/W1 70 dB | ( | ( | ( |
|  | 315/80R22,5 | 156/150L | D/C/W1 70 dB | ( | ( | ( |
|  | 275/70R22,5 | 150/145J | D/C/W1 70 dB | ( | ( | W produkcji |
|  | 315/70R22,5 | 154/150L | D/C/W1 70 dB | ( | ( | ( |
|  | 385/65R22,5 | 160K | C/C/W1 70 dB | ( | ( | ( |
|  | 385/55R22,5 | 160K | C/C/W1 70 dB | ( | ( | ( |

Parametry techniczne opony SmartControl AW02

1. Wyjątkowo szeroki bieżnik i pięć zygzakowatych rowków

- Większa powierzchnia styku

- Wyjątkowe właściwości jezdne

- Doskonałe odprowadzanie wody

2. Lamele 3D, łączniki między blokami i półotwarty bark

- Równomierne zużycie bieżnika

- Duży przebieg

- Doskonałe właściwości trakcyjne i jezdne

3. Innowacyjna mieszanka gum

- Mieszanka bieżnika jest opracowana specjalnie z myślą o warunkach zimowych i zapewnia stałą wydajność i niski opór toczenia, nawet przy niskich temperaturach.

###

Hankook SmartControl DW07:

specjalistyczna opona zimowa na oś napędową

Opona zimowa SmartControl DW07 firmy Hankook została opracowana dla osi napędowych samochodów ciężarowych. Symbol płatka śniegu (3PMSF) potwierdza dostosowanie opony SmartControl DW07 do warunków zimowych i jazdy po śniegu oraz po oblodzonych drogach. W porównaniu z poprzednimi modelami opona ta zapewnia do 25% większą przyczepność na śniegu oraz do 13% większy przebieg w warunkach zimowych.

Hanower/Neu-Isenburg, Niemcy, 21 września 2016 r. – Opona SmartControl DW07 firmy Hankook została opracowana specjalnie do użytku w warunkach zimowych przez pojazdy dalekobieżne jeżdżące po europejskich drogach. Opona jest częścią serii SmartControl, tej samej, do której należy opona SmartControl AW02 dla osi skrętnej i SmartControl TW01 dla przyczep.

Kierowcy i floty muszą być odpowiednio wyposażeni, aby móc stawić czoła najsurowszym warunkom zimowym, unikając przy tym kosztownych czasów przestojów i docierając bezpiecznie do celu. Z tego powodu optymalna przyczepność opon zimowych na śniegu na osiach napędowych odgrywa kluczowe znaczenie w transporcie dalekobieżnym i dostawczym. Specjalny wzór i mieszanka bieżnika opony zimowej SmartControl DW07 zostały opracowane w taki sposób, aby dostosować oponę do jazdy w regionach, gdzie występują wyjątkowo trudne warunki zimowe, np. w północnej części Europy lub Alpach.

Bieżnik opony SmartControl DW07 został specjalnie zaprojektowany pod kątem wydajności na ośnieżonych drogach i bezpieczeństwa. Bieżnik specjalistycznej opony zimowej firmy Hankook na oś napędową jest o 8% szerszy od poprzedniego modelu, co zapewnia większą powierzchnię styku między oponą a nawierzchnią, a to przekłada się na większą przyczepność i lepsze właściwości jezdne. Ponadto wzór bieżnika z pięcioma głównymi rowkami odprowadzającymi wodę dodatkowo zwiększa odporność opony na akwaplanację. Umieszczone blisko siebie lamele 3D spełniają dwie ważne funkcje jednocześnie: z jednej strony zapewniają równomierne zużycie bieżnika, co gwarantuje duży przebieg, a z drugiej, w połączeniu z wyjątkowym półotwartym barkiem opony SmartControl DW07, gwarantują wyjątkowe właściwości trakcyjne na oblodzonych i zaśnieżonych drogach. Ząbkowane krawędzie bloków bieżnika opony poprawiają hamowanie i właściwości trakcyjne dzięki optymalnej przyczepności opony na zimowych nawierzchniach.

Innowacyjne technologie sprawiają, że model SmartControl DW07 jest niezwykle wydajny. Specjalna mieszanka opony zimowej firmy Hankook została opracowana pod kątem warunków zimowych i zachowuje ona elastyczność nawet przy ujemnych temperaturach. Opona jest szczególnie odporna na mróz i wyróżnia się doskonałą skutecznością hamowania nawet przy niskich temperaturach. Jednocześnie układ bloków bieżnika zapewnia wyjątkową amortyzację, gwarantując równomierne zużycie i duży przebieg.

Dostępne rozmiary opony SmartControl DW07

| Bieżnik | Rozmiar | Indeks nośności | Oznaczenia |  | M+S | Dostępność |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DW07 | 12R22,5 | 152/148L | D/C/W1 72 dB | ( | ( | ( |
|  | 275/70R22,5 | 148/145J | D/C/W1 72 dB | ( | ( | W produkcji |
|  | 295/80R22,5 | 152/148L | D/C/W1 69 dB | ( | ( | ( |
|  | 315/70R22,5 | 154/150L | D/C/W1 71 dB | ( | ( | ( |
|  | 315/80R22,5 | 156/150L | D/C/W1 72 dB | ( | ( | ( |

Parametry techniczne opony SmartControl DW07

- Pięciokątne bloki dla optymalnej przyczepności na śniegu i lodzie

- Powiększone, pięciokątne bloki umożliwiają rozłożenie obciążenia na całej powierzchni styku, zapewniając optymalną wydajność opony w warunkach zimowych.

- Ząbkowane krawędzie bloków bieżnika opony zapewniają przyczepność opony na zaśnieżonych nawierzchniach, poprawiając hamowanie i właściwości trakcyjne.

- Technologia lameli 3D gwarantuje stabilność i maksymalną przyczepność na śniegu

- Większa liczba lameli 3D zapewnia wysoką przyczepność na śniegu i doskonałe właściwości trakcyjne przez cały okres użytkowania opony.

- Półotwarty bark opony gwarantuje optymalne właściwości trakcyjne i przyczepność na zakrętach oblodzonych i ośnieżonych dróg.

- Wyjątkowo szeroki bieżnik poprawiający stabilność jazdy

- Szerszy blok części barkowej (o 8% w porównaniu z poprzednim modelem) zwiększa przebieg nawet o 13%.

- Optymalna budowa bloku zapewniająca duży przebieg.

###

Hankook SmartControl TW01:

nowa specjalistyczna opona zimowa do przyczep

Firma Hankook, producent opon klasy premium, przedstawia nowe, specjalistyczne ogumienie zimowe SmartControl TW01 do przyczep pojazdów ciężarowych. Razem z dostępnymi już oponami na oś skrętną i napędową, marka Hankook od teraz będzie oferować pełną gamę rozwiązań przeznaczonych do warunków zimowych. Ogumienie SmartControl TW01 dostępne jest w wersji 385/65R22,5. Więcej rozmiarów pojawi się wkrótce. Firma Hankook zaprezentowała nowe opony podczas tegorocznej, 66 edycji targów pojazdów użytkowych IAA w Hanowerze.

Hanower/Neu-Isenburg, Niemcy, 21 września 2016 r. – Firma Hankook, producent opon klasy premium, po raz pierwszy zaprezentuje ogumienie zimowe stworzone z myślą o przyczepach. Opony SmartControl TW01 stanowią dopełnienie gamy produktów zimowych SmartControl. W jej skład wchodzą już takie produkty jak SmartControl AW02 na oś skrętną i SmartControl DW07 na oś napędową. Podobnie jak w przypadku poprzednich modeli, nowe opony SmartControl TW01 oznaczone są symbolem M+S oraz płatka śniegu 3PMSF (ang. Three Peak Mountain Snowflake). Dzięki temu nadają się do jazdy w skrajnych warunkach zimowych.

Trzy wewnętrzne żebra pięciożebrowego bieżnika w nowych, specjalistycznych oponach mają lamele Multi-3D. Gwarantuje to doskonałą skuteczność hamowania na mokrych, ośnieżonych i oblodzonych nawierzchniach. Ogumienie wyposażono również w bloki o dużej stabilności, dzięki czemu bieżnik zużywa się w sposób równomierny, zapewnia większy przebieg i lepszą efektywność paliwową. Cztery główne rowki bieżnika o zygzakowatym kształcie, pozwalają uzyskać doskonałą stabilność boczną. Ponadto gwarantują optymalne odprowadzanie wody, zmniejszając tym samym ryzyko wystąpienia akwaplanacji na mokrych czy zabłoconych drogach. Solidne, bezlamelowe bloki części barkowej na obu zewnętrznych żebrach, zastosowane w oponach SmartControl TW01, zapewniają równowagę i doskonałą przyczepność zarówno na mokrej, jak i suchej nawierzchni, a także znaczne przebiegi.

Mieszanki gum wykorzystane w ogumieniu SmartControl TW01 dobrano specjalnie z myślą warunkach zimowych. Dodanie syntetycznego kauczuku o szczególnej odporności na zimno (niska temperatura zeszklenia) gwarantuje, że mieszanka nie twardnieje nawet w skrajnie niskich temperaturach, stale zachowując swoje właściwości. Zastosowanie specjalnej mieszanki gum pozytywnie wpływa na przebiegi i opór toczenia.

Z uwagi na specjalną strukturę opon z serii SmartControl, możliwe było zmniejszenie ruchów osnowy, co poskutkowało niższą temperaturą roboczą i większą oszczędnością paliwa. Ponadto zastosowanie technologii SCCT (ang. Stiffness Control Contour Theory) pozwoliło uzyskać optymalny kontur opony, co korzystnie wpływa na właściwości jezdne, natomiast zaawansowana drutówka umożliwia ponowne bieżnikowanie. Rozszerzenie gamy produktów SmartControl, m.in. o nowe rozmiary opon przeznaczonych na oś kierowaną i napędową, planowane jest na przyszły rok.

Dostępne rozmiary opon z serii SmartControl

| Bieżnik | Rozmiar | Indeks nośności | Oznaczenia |  | M+S | Dostępność |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TW01 | 385/65R22,5 | 160K (158L) | B/C/W1 69 dB |  |  | W produkcji |

Parametry techniczne opony SmartControl TW01

1. Zygzakowate rowki

- Cztery zygzakowate rowki bieżnika, zapewniają doskonałą stabilność boczną i optymalne odprowadzanie wody.

2. Bieżnik z lamelami Multi-3D

- Lamele Multi-3D zapewniają niezwykłą skuteczność hamowania.

- Stabilność bloków bieżnika i wynikający z niej minimalny poziom ruchów bloków, prowadzą do znacznych oszczędności paliwa.

3. Szerokie barki

- Szerokie barki zapewniają doskonałą przyczepność na mokrej nawierzchni i większą stabilność prowadzenia.

4. Innowacyjna mieszanka gum

- Mieszanka bieżnika jest opracowana specjalnie z myślą o warunkach zimowych i zapewnia stałą wydajność i niski opór toczenia, nawet przy niskich temperaturach.

###

Hankook SmartWork: solidność i wytrzymałość na nawierzchniach utwardzonych i nieutwardzonych

Seria opon firmy Hankook, przeznaczona dla samochodów ciężarowych wykorzystywanych w budownictwie, uwzględnia następujące produkty: SmartWork AM09, SmartWork AM15/AM15+ dla osi skrętnej, SmartWork DM09 dla osi napędowej oraz SmartWork TM15 dla przyczep. Gama ta, została opracowana specjalnie dla pojazdów wykonujących trudne zadania zarówno na utwardzonych, jak i nieutwardzonych nawierzchniach. Wszystkie opony zaprojektowano pod kątem dużych obciążeń. Wyróżniają się one na tle innych produktów dzięki wysokiej odporności na łuszczenie, przecięcia i uszkodzenia bieżnika. Ponadto posiadają zdolność samoczyszczenia i wyjątkowo solidną budowę osnowy.

Hanower/Neu-Isenburg, Niemcy, 21 września 2016 r. – Opona SmartWork AM09 na oś skrętną przeznaczona jest dla pojazdów budowlanych, które częściej wykorzystuje się na drogach. Wielokątne bloki bieżnika zapewniają doskonałe właściwości trakcyjne i wyjątkową skuteczność hamowania, nawet na błotnistych nawierzchniach. Zarówno wyjątkowo szeroki bieżnik, jak i zamknięty obszar barkowy zapewniają oponie SmartWork AM09 wysoką stabilność prowadzenia. Specjalne gumowe bloki w profilowanych rowkach, zapobiegają wnikaniu kamieni w strukturę bieżnika. Oponę SmartWork AM15/AM15+ można również zastosować na osi skrętnej, ale należy pamiętać, że została opracowana głównie z myślą o pracy na nieutwardzonych nawierzchniach. Wyjątkowo szerokie bloki bieżnika zapewniają doskonałe właściwości trakcyjne na nierównych nawierzchniach, typowych dla placów budowy. Jest to możliwe również, dzięki otwartemu obszarowi barkowemu z łącznikami. Rowki w poszerzonym bieżniku zapobiegają klinowaniu się żwiru w oponie.

Opona SmartWork DM09 dostępna jest również w wersji przystosowanej dla osi napędowej. Kierunkowy wzór bieżnika umożliwia łatwiejsze odprowadzanie błota i wody. Łączniki pomiędzy blokami w części środkowej opony SmartWork DM09 zapewniają pewne prowadzenie podczas jazdy na wprost i rozpraszają uderzenia, jednocześnie zwiększając żywotność opony. Skośne bloki na zewnętrznej powierzchni bieżnika zwiększają odporność na boczne naprężenia i skutecznie zapobiegają uszkodzeniom barkom opony, spowodowanym przez odrywanie się krawędzi bloków bieżnika.

Należąca do tej samej serii opona SmartWork TM15 do przyczep wykazuje wyjątkowe właściwości trakcyjne, dzięki zastosowaniu dużej szerokości rowków. Ponadto, opona ta wyróżnia się ze względu na bardzo dobre odprowadzanie wody. Oznaczenie M+S na oponach wskazuje, że wszystkie bieżniki z serii SmartWork przystosowane są do pracy na nawierzchniach nieutwardzonych nawet w warunkach zimowych.

Tak, jak w przypadku innych serii opon firmy Hankook, także linia SmartWork wykorzystuje technologię SCCT (ang. Stiffness Control Contour Theory), która zapewnia wyjątkowo równomierny rozkład ciśnienia w oponach, nawet przy dużych obciążeniach. W ten sposób zredukowane są naprężenia powodujące deformację osnowy. Dzięki temu zwiększa się nie tylko trwałość opony, lecz także skuteczność hamowania i możliwość jej ponownego bieżnikowania.

Dostępne rozmiary opon z serii SmartWork

| Bieżnik | Rozmiar | Indeks nośności | Oznaczenia |  | M+S | Dostępność |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AM09 | 10R22,5 | 144/142K | C/B/W1 70 dB | - | ( | ( |
|  | 11R22,5 | 148/145K | D/B/W1 67 dB | - | ( | ( |
|  | 13R22,5 | 156/150K | D/C/W1 70 dB | - | ( | ( |
|  | 295/80R22,5 | 152/148K (154/150J) | C/B/W1 67 dB | - | ( | ( |
|  | 315/80R22,5 | 156/150K | D/B/W1 67 dB | - | ( | ( |
| DM09 | 13R22,5 | 156/150K | D/C/W2 75 dB | - | ( | ( |
|  | 1200R20 | 154/150K | E/C/W2 75 dB | - | ( | ( |
|  | 295/80R22,5 | 152/148K | E/B/W1 70 dB | - | ( | ( |
|  | 315/80R22,5 | 156/150K | D/C/W1 70 dB | - | ( | ( |
| AM15 | 265/70R19,5 | 143/141J | D/B/W2 74 dB | - | ( | ( |
|  | 275/70R22,5 | 148/145K | D/B/W2 74 dB | - | ( | ( |
|  | 385/65R22,5 | 160K/(158L) | D/C/W2 74 dB | - | ( | ( |
|  | 425/65R22,5 | 165K | C/C/W2 75 dB | - | ( | ( |
|  | 445/65R22,5 | 169K | C/C/W2 75 dB | - | ( | ( |
| AM15+ | 385/65R22,5 | 160K/(158L) | D/C/W2 74 dB | - | ( | ( |
| TM15 | 385/65R22,5 | 160K/158L | D/C/W1 69 dB | - | ( | ( |

Parametry techniczne opony SmartWork AM09 firmy Hankook

- Zastosowanie szerszych, zygzakowatych rowków polepszających skuteczność hamowania i właściwości trakcyjne:

- Cztery poszerzone, zygzakowate rowki zapewniają odpowiednią przyczepność na drogach asfaltowych

i nawierzchniach nieutwardzonych.

- Doskonałe odprowadzanie błota i wody.

- Dodatkowe wypustki rozmieszczone w rowkach zwiększają zdolność samooczyszczania opony.

- Wielokątne, schodkowe bloki zwiększające efekt krawędziowy:

- Specjalne nacięcia na poszczególnych blokach bieżnika, zapewniają wyjątkowo dobry poziom

przyczepności.

- Krótsza droga hamowania.

- Lepsze właściwości trakcyjne na nawierzchniach nieutwardzonych.

- Konstrukcja zamkniętych barków poprawia stabilność jazdy:

- Większa odporność na siły oddziałujące na bok opony.

- Ochrona przed uszkodzeniem krawędzi bloków.

- Konstrukcja bloków barków zmniejsza ilość ciepła wydzielanego podczas jazdy.

Parametry techniczne opony SmartWork AM15/AM15+ firmy Hankook

- Optymalne bloki bieżnika

- Łączniki między blokami bieżnika stabilizują oponę.

- Zoptymalizowana powierzchnia styku zapobiega nierównomiernemu zużyciu.

- Wyjątkowo szerokie i głębokie rowki dla lepszych właściwości trakcyjnych i zapobiegające uszkodzeniom spowodowanym przez kamienie

- Rowki doskonale odprowadzają wodą i zapewniają wyjątkowo duży przebieg.

- Żebra pomiędzy rowkami zapobiegają klinowaniu się kamieni w oponie.

- Innowacyjna mieszanka bieżnika ograniczająca wydzielanie ciepła

- Specjalna metoda mieszania pozwala ograniczyć zużycie i zwiększyć przebieg.

- Ponowne bieżnikowanie jest łatwiejsze, a opona może zostać ponownie wykorzystana.

Parametry techniczne opony SmartWork DM09 firmy Hankook

1.	Technologia SCCT (ang. Stiffness Control Contour Theory) firmy Hankook:

-	Wyjątkowo równomierny rozkład ciśnienia w oponach, nawet przy dużych obciążeniach, pozwala na ograniczenie skutków deformacji osnowy, co przekłada się na optymalne możliwości ponownego bieżnikowania, przyczepność na zakrętach, skuteczność hamowania, krótką drogę hamowania oraz trwałość opony.

2.	Optymalny bieżnik opony:

-	Układ bloków ze wzmocnionym żebrem środkowym zapewnia równe rozprowadzanie sił podczas jazdy.

-	Zrównoważone ścieranie i ograniczenie nierównomiernego zużycia.

- 	Wysoka przyczepność na nawierzchniach sypkich i bardzo dobre właściwości samoczyszczące dzięki konstrukcji z otwartym barkiem opony.

- 	Stożkowane bloki bieżnika po zewnętrznej stronie, zwiększające odporność na obciążenia boczne i chroniące krawędzie bloków w obszarze barkowym.

3.	System mieszania IMS firmy Hankook:

-	 Wyjątkowe równomierne wymieszanie cząsteczek sadzy i gumy dzięki wydłużonemu czasowi mieszania przy niższych temperaturach.

- 	Zwiększona prędkość wiązania cząsteczek sadzy i gumy powoduje mniejsze wydzielanie ciepła podczas jazdy, co przekłada się na niski opór toczenia i mniejsze zużycie paliwa.

Parametry techniczne opony SmartWork TM15 firmy Hankook

Optymalny bieżnik opony:

- Szersze rowki bieżnika w porównaniu z poprzednim modelem zapewniają lepsze właściwości trakcyjne.

- Lamele pomiędzy trzema rowkami zapobiegają klinowaniu się kamieni w oponie.

- Łączniki między blokami bieżnika zwiększają sztywność opony, co przekłada się na jeszcze bardziej równomierne zużycie.

###

Hankook TH22: opony do przyczep niskopodwoziowych

Opona TH22 została specjalnie opracowana przez firmę Hankook dla przyczep wykorzystywanych do przewożenia ciężkich ładunków w transporcie regionalnym, np. na drogach krajowych. Oprócz standardowych rozmiarów, opona TH22 dostępna jest również w mniejszych rozmiarach, co pozwala na wykorzystanie jej w niskopodwoziowych samochodach ciężarowych, umożliwiając tym samym osiągnięcie pełnego obciążenia.

Hanower/Neu-Isenburg, Niemcy, 21 września 2016 r. – Opona TH22 firmy Hankook dla przyczep jest udanym modelem wprowadzonym na rynek przez producenta opon klasy premium w 2011 roku dla transportu regionalnego i wahadłowego. Opona TH22 jest dostępna w standardowych rozmiarach 235/75R17,5, 245/70R17,5 i 265/70R19,5, a także mniejszych rozmiarach wykorzystywanych w niskopodwoziowych samochodach ciężarowych.

Profil i budowa osnowy opony TH22 dla przyczep zapewnia optymalną odporność na zużycie, jak i opór toczenia. Zamknięty profil czterożebrowego bloku o poszerzonych, mocnych żebrach barków został specjalnie opracowany pod kątem niskiego oporu toczenia i dobrej stabilności bocznej. Jednocześnie wzór bieżnika zapewnia równomierne zużycie oraz o 10% większy przebieg niż poprzedni model opony. Faliste i poprzeczne lamele ciągnące się aż do podstawy rowka zapewniają skuteczne odprowadzanie wody, czyniąc z opony TH22 produkt uniwersalny.

Firma Hankook także i w przypadku opony TH22 wykorzystuje swój opatentowany proces mieszania IMS (ang. Innovative Mixing System), który jest stosowany w wielu innych oponach klasy premium dla samochodów ciężarowych. Do produkcji tej opony używana jest guma o wyjątkowo długich łańcuchach molekularnych. Dzięki temu ograniczane jest ciepło wydzielane podczas jazdy, a także zapewniany jest duży przebieg.

Niski profil opony umożliwia zastosowanie pełnego obciążenia, a wysoka nośność sprawia, że opona TH22, dostępna w rozmiarach 205/65R17,5 i 215/75R17,5, sprawdza się wyjątkowo dobrze w niskopodwoziowym transporcie krajowym, np. samochodów, maszyn budowlanych lub elementów konstrukcyjnych.

Dostępne rozmiary opony TH22

| Bieżnik | Rozmiar | Indeks nośności | Oznaczenia |  | M+S | Dostępność |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TH22 | 9,5R17,5 | 143/141J | D/B/W1 70 dB | - |  |  |
|  | 11R22,5 | 148/146L | C/B/W1 70 dB | - |  |  |
|  | 215/75R17,5 | 135/133J | D/B/W1 70 dB | - |  |  |
|  | 235/75R17,5 | 143/141J | C/B/W1 70 dB | - |  |  |
|  | 245/70R17,5 | 143/141J (146/146F) | C/B/W1 70 dB | - |  |  |
|  | 245/70R19,5 | 141/140J | C/B/W1 67 dB | - |  |  |
|  | 265/70R19,5 | 143/141J | C/B/W1 70 dB | - |  |  |
|  | 285/70R19,5 | 150/148J | C/B/W1 70 dB | - |  |  |
|  | 205/65R17,5 | 129/127J |  | - |  | W produkcji |
|  | 385/65R22,5 | 164K (160K) | C/B/W1 70 dB | - |  |  |
|  | 425/65R22,5 | 165K | B/B/W1 71 dB | - |  |  |
|  | 385/55R22,5 | 160K (158L) | B/B/W1 71 dB | - |  |  |

Parametry techniczne opony TH22

1.	Budowa opony

- 	Struktura opasania: Mniejsza deformacja opasania zapewnia

niski opór toczenia.

- 	Struktura osnowy: Szerszy profil osnowy ze wzmocnioną

drutówką zapewnia wyjątkową trwałość.

- 	Struktura stopki: Wzmocniona powierzchnia stopki zapewnia

długi okres użytkowania, nawet przy dużych obciążeniach.

2.	Wzór bieżnika

-	Zoptymalizowane, zygzakowate żeberka ułatwiające samoczyszczenie.

- 	Szerokie i wytrzymałe barki, zapewniające większy przebieg i równomierne zużycie.

-	Solidne żebro środkowe zapewnia lepsze właściwości toczenia i stabilność boczną.

###

O firmie Hankook

Hankook, jako jeden z pięciu wiodących pod względem ilościowym producentów opon na świecie, produkuje innowacyjne, wysokiej klasy opony radialne w segmencie premium do samochodów osobowych, SUV-ów, pojazdów terenowych, lekkich samochodów ciężarowych, samochodów kempingowych, pojazdów ciężarowych, autobusów i samochodowego sportu motorowego (wyścigi, rajdy).

Hankook stale inwestuje w badania i rozwój, aby oferować swoim klientom niezmiennie wysoką jakość w połączeniu z technologiczną doskonałością. W pięciu mieszczących się na całym świecie centrach rozwoju i siedmiu fabrykach, przedsiębiorstwo to konstruuje i produkuje ogumienie, skrojone na miarę wymagań regionalnych rynków. W Europie, koncepcje opon przeznaczone na rynki lokalne i na wyposażenie fabryczne, są opracowywane zgodnie ze standardami wiodących, europejskich producentów pojazdów w Centrum Technicznym Hankook, w niemieckim Hanowerze. Produkcja opon odbywa się między innymi w nowoczesnej europejskiej fabryce w węgierskiej miejscowości Rácalmás, której uroczyste otwarcie świętowano w 2007 roku i która od tamtej pory podlega stałemu rozwojowi. Obecnie ponad 3000 zatrudnionych tam pracowników produkuje rocznie nawet 19 milionów opon do pojazdów osobowych, SUV-ów i lekkich pojazdów ciężarowych.

Europejska i niemiecka centrala producenta opon mieści się w Neu-Isenburg koło Frankfurtu nad Menem. Pozostałe siedziby Hankook na terenie Europy znajdują się w Wielkiej Brytanii, Francji, we Włoszech, Hiszpanii, Holandii, na Węgrzech, w Czechach, Rosji, Turcji, Szwecji i Polsce. Opony Hankook są sprzedawane bezpośrednio przez regionalnych dystrybutorów w wielu innych europejskich krajach. Przedsiębiorstwo zatrudnia na całym świecie 22 000 pracowników i dostarcza swoje produkty do ponad 180 krajów. Wiodący producenci motoryzacyjni doceniają jakość opon Hankook, czego dowodem jest ich montaż na fabrycznym wyposażeniu. Blisko 30% globalnych obrotów firmy jest generowane w Europie i we Wspólnocie Niepodległych Państw.

Wiećej informacji znajdą Państwo na stronie www.hankooktire-mediacenter.com

Kontakt dla mediów:

Hankook Tire Europe GmbH | Corporate Communications Europe/CIS

Siemensstr. 5a, 63263 Neu-Isenburg | Niemcy

Felix Kinzer, dyrektor

komunikacja korporacyjna i finansowa, technologie, prace badawczo-rozwojowe/produkcja

Tel.: +49 (0) 61 02 8149 – 170

Tel. kom.: +49 160 97774983

f.kinzer@hankookreifen.de

Anna Pasternak, kierownik ds. public relations

opony do autobusów oraz samochodów dostawczych i ciężarowych, międzynarodowe sporty międzynarodowe, społeczna odpowiedzialność biznesu

Tel.: +49 (0) 6102 8149–173

Tel. kom.: +49 151 65641014

a.pasternak@hankookreifen.de

Sabine Riedel, public relations

opony do autobusów oraz samochodów dostawczych i ciężarowych, Hankook Media Center, media społecznościowe, kwestie korporacyjne

Tel.: +49 (0) 6102 8149 – 174

Tel. kom.: +49 160 2545318

s.riedel@hankookreifen.de

Larissa Büsch, public relations

opony radialne do samochodów osobowych/SUV, wydarzenia

Tel.: +49 (0) 6102 8149 – 171

Tel. kom.: +49 160 2252301

l.buesch@hankookreifen.de

Yara Willems, asystent ds. public relations

kwestie korporacyjne, media społecznościowe

Tel.: +49 (0) 6102 8149 – 172

Tel. kom.: +49 160 2545279

y.willems@hankookreifen.de

# Text boxes

- Opona zapewnia oszczędność paliwa na poziomie do 8%.

- O 55% większa trwałość w porównaniu ze standardowymi produktami, dzięki np. znacznemu ograniczeniu nierównomiernego zużycia opony.

- O 17% większy przebieg dzięki zastosowaniu nowo opracowanej mieszanki bieżnika.

A: Wzmocnione bloki bieżnika:

- wzajemnie blokujące się bloki bieżnika środkowych żeber opony zapewniają niski opór toczenia.

# B: Konstrukcja bloku barkowego:

# - zamknięty układ bieżnika w części barkowej żeber opony gwarantuje jej równomierne zużycie.

C: Układ lameli:

- nacięcia 3D o pełnej głębokości zapewniają doskonałą skuteczność hamowania przez cały okres użyteczności opony.

A: Konstrukcja bloku:

- czteroblokowy układ masywnego żebra środkowego zapewnia doskonałe właściwości trakcyjne i obniżony opór toczenia.

B: Grzbiety łączące:

# - łączniki w bloku otwartej części barkowej zapewniają doskonałe właściwości trakcyjne i ograniczenie nierównomiernego zużycia.

C: Układ lameli:

- nacięcia 3D o pełnej głębokości zapewniają doskonałą skuteczność hamowania przez cały okres użyteczności opony.

# .

A: Kontur opony:

- wyjątkowo szeroka powierzchnia bieżnika zapewniająca doskonałą stabilność prowadzenia i zwiększoną odporność na ścieranie.

B: Lamele Multi:

- lamele Multi dodane do środkowej części żebrowej zapobiegają nierównomiernemu zużyciu opony, nie ograniczając przy tym stabilności żeber bieżnika.

W 2015 roku opona SmartControl AW02 została wyróżniona nagrodą Red Dot Design Award.