Kit de presse

SOLUTRANS 2017

à Lyon

Contents

- Hankook présent à l’édition 2017 de Solutrans

- Hankook SmartControl AW02 : pneus poids lourd hiver toutes positions

- Hankook SmartControl DW07 : le spécialiste de l'hiver pour l'essieu moteur

- Hankook SmartControl TW01 : le nouveau pneu hiver spécialement conçu pour les remorques

- Des pneus polyvalents et toutes saisons

- Récompensé par le Red Dot Award 2016 : les nouveaux pneus poids lourd toutes saisons SmartFlex AH35 et SmartFlex DH35 Hankook pour une utilisation régionale

- Hankook SmartWork : robuste et durable pour une utilisation chantier et approche chantier

- Pneu longue distance e-cube Blue ultra économique en carburant pour le trafic longue distance

- Hankook, fournisseur en équipement d’origine dans 36 dimensions pour MAN

- Hankook étend son activité en équipement d’origine pour inclure des dimensions poids lourd supplémentaires

- Hankook fournisseur d'équipements d’origine pour Scania

- Hankook récompensé dans la catégorie « Partenariat stratégique » par Schmitz Cargobull

Hankook présent à l’édition 2017 de Solutrans

Le manufacturier premium Hankook sera présent au salon Solutrans pour l’édition 2017 à Lyon Eurexpo, stand 3F143. L’occasion pour le fabricant de pneumatiques d’exposer l’ensemble de sa gamme poids lourd mais aussi de présenter ses dernières nouveautés et services dédiés au monde du transport.

Lyon – Le 10 octobre 2017. Du 21 au 25 novembre, l’édition 2017 de Solutrans, salon international dédié aux professionnels du transport routier et urbain, se tiendra à Lyon Eurexpo.  Pour la 4ème édition consécutive, Hankook, manufacturier de pneumatiques, sera présent afin de présenter l’ensemble de sa gamme de pneumatiques poids lourd et les services dédiés au monde du transport routier et urbain.

Acteur incontournable dans le monde du transport urbain, longue distance et régional, Hankook dispose d’une gamme couvrant les besoins de chaque utilisateur et s’impose comme fournisseur premium auprès de flottes nationales et d’acteurs d’envergure. Aujourd’hui disponibles en première monte sur de nombreux véhicules des marques Mercedes-Benz, Scania, MAN ou Schmitz Cargobull,  les pneumatiques poids lourd Hankook ont su démontrer leur efficacité et l’engagement de l’entreprise dans les secteurs de l’innovation et de la recherche.

Durant les 5 jours du salon, les visiteurs auront l’occasion de découvrir l’univers de la marque mais aussi de participer à différentes animations. Le jeudi 23 novembre, dès 13h, ils auront la chance de pouvoir rencontrer les joueurs du LOU Rugby. Sponsor officiel de l’équipe de rugby de la ville de Lyon depuis 3 ans, Hankook France offre l’opportunité aux personnes présentes sur le salon de pouvoir participer à une séance de dédicace.

De même, les visiteurs qui présenteront leur badge sur le stand Hankook pourront participer à un jeu de ticket à gratter leur permettant peut être de remporter des lots exceptionnels tels qu’un Ipad, des billets pour un match du LOU Rugby, un sac de voyage, ballon de foot et autres goodies Hankook ! Ce jeu sera valable durant tout le salon.

Pour venir découvrir l’univers Hankook, rendez-vous à Lyon Eurexpo, pour l’édition 2017 de Solutrans du 21 au 25 novembre au stand 3F143.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter les sites http://www.hankooktire.com/fr et https://www.solutrans.fr.

Hankook SmartControl AW02 : pneus poids lourd hiver toutes positions

Le SmartControl AW02 est le pneu poids lourd hiver Hankook, qui peut être utilisé sur l'essieu directeur mais aussi pour toutes les autres positions. Comme tous les autres profils de la gamme SmartControl, le pneu, qui convient pour une utilisation sur tous les essieux, est certifié M+S, mais également 3PMSF, qui prouvent ses performances hivernales particulièrement élevées.

Le SmartControl AW02 associé au SmartControl DW07, pour essieu moteur, et au SmartControl TW01, pour l'essieu remorque, font partie de la gamme à succès de pneus poids lourd hiver d'Hankook. Le pneu SmartControl AW02 est entièrement conçu pour la sécurité. Le spécialiste poids lourd hiver d'Hankook dispose ainsi d’une large bande de roulement qui augmente la surface de contact au sol, améliorant ainsi la maniabilité. En outre, le design de la bande de roulement avec cinq rainures de drainage principales améliore l'évacuation de l'eau.

Par ailleurs, les lamelles 3D remplissent deux tâches essentielles : d'une part, elles assurent une usure homogène de la bande de roulement et garantissent ainsi un kilométrage élevé. D'autre part, en association avec le design semi-ouvert de l'épaulement du SmartControl AW02, elles offrent une meilleure motricité sur les sols verglacés et enneigés. Les blocs individuels sont en outre connectés par des ponts, qui les stabilisent et garantissent ainsi une maniabilité améliorée et des performances durablement élevées.

Grâce au composé de gomme conçu spécialement pour les conditions hivernales rigoureuses, le pneu est particulièrement résistant au froid et offre des performances élevées même à très basses températures. De même, la spécificité du mélange de gomme du SmartControl AW02 permet d’atteindre un kilométrage élevé tout en réduisant la consommation de carburant.

Dimensions disponibles pour le SmartControl AW02

| Profil | Dimensions | IC/IV | Marquage |  | M+S | Disponibilité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AW02 | 295/80R22.5 | 154/149M | D/C/W1 70dB | ( | ( | ( |
|  | 315/80R22.5 | 156/150L | D/C/W1 70dB | ( | ( | ( |
|  | 275/70R22.5 | 150/145J | F/D/W1 70dB | ( | ( | En production |
|  | 315/70R22.5 | 154/150L | D/C/W1 70dB | ( | ( | ( |
|  | 385/65R22.5 | 160K | C/C/W1 70dB | ( | ( | ( |
|  | 385/55R22.5 | 160K(158L) | C/C/W1 70dB | ( | ( | ( |

Caractéristiques techniques du SmartControl AW02

1. Une bande de roulement ultra large et cinq rainures en zigzag

- Une surface de contact plus large

- Une maniabilité exceptionnelle

- Une excellente évacuation de l'eau

2. Des lamelles 3D, pont de gomme et épaules semi-ouvertes

- Usure homogène de la bande de roulement

- Kilométrage élevé

- Une capacité de traction et de freinage améliorée

3. Un composé de caoutchouc innovant

- Mélange de gomme spécialement adapté aux conditions hivernales, qui favorise des performances constantes et une faible résistance au roulement même en cas de faible température extérieur.

Hankook SmartControl DW07 : le spécialiste de l'hiver pour essieu moteur

Le SmartControl DW07 est le spécialiste poids lourd hiver d'Hankook pour essieu moteur. Le symbole « Three Peak Mountain Snowflake » (3PMSF) certifie les performances hivernales du SmartControl DW07 sur les routes enneigées et verglacées. Par rapport aux modèles précédents, le pneu offre jusqu'à 25 % de capacité de traction supplémentaire sur la neige et jusqu'à 13 % de kilométrage supplémentaire sur les routes hivernales.

Le pneu Hankook SmartControl DW07 a été développé dans l'objectif d'une utilisation dans des conditions hivernales extrêmes pour le trafic européen dans le cadre du transport longue distance et régional. Il fait partie de la gamme SmartControl, qui comprend également le SmartControl AW02 pour essieu directeur et le SmartControl TW01 pour les remorques.

Les conducteurs et les flottes doivent être équipés pour faire face aux conditions hivernales les plus rudes afin d'éviter des temps d'arrêt coûteux et arriver à destination en toute sécurité. La capacité de motricité optimale sur la neige est donc une exigence essentielle pour les pneus hiver pour essieu moteur dans le domaine du transport et des livraisons, en plus du kilométrage élevé. Le dessin et le composé de gomme de la bande de roulement du SmartControl DW07 ont été élaborés pour les trajets dans les régions aux conditions hivernales extrêmement difficiles, comme celles que l'on retrouve en Europe du Nord et dans les Alpes.

Le profil du SmartControl DW07 a été conçu spécialement pour les performances sur neige et la sécurité sur routes hivernales. Le pneu poids lourd pour essieu moteur, spécialiste de l'hiver, est 8 % plus large que son prédécesseur, ce qui augmente la surface de contact au sol et améliore ainsi l'adhérence et la maniabilité. En outre, le design de la bande de roulement avec cinq rainures longitudinales réduit le risque d'aquaplaning. Les lamelles 3D qui sont très rapprochées sur la bande de roulement assurent deux fonctions essentielles : d'une part, elles garantissent une usure plus homogène de la bande de roulement et offrent ainsi un kilométrage élevé. D'autre part, en association avec l’épaulement semi-ouvert du SmartControl DW07, elles améliorent la capacité de motricité du pneu sur les routes verglacées et enneigées. Les bords crantés des blocs de la bande de roulement du pneu renforcent également les performances en termes de freinage et de capacité de traction grâce à une adhérence optimale du pneu sur les surfaces hivernales.

Ces technologies innovantes rendent le SmartControl DW07 particulièrement efficace. Le composé de gomme, spécialement utilisé pour ce pneu, a été optimisé pour des conditions hivernales rigoureuses et reste flexible même à basses températures. Le pneu est particulièrement résistant au froid et possède des performances de freinage élevées même à très basse température. En même temps, la disposition des blocs de la bande de roulement a été agencée afin d’optimiser l'absorption des chocs, permettant ainsi d'obtenir une usure régulière et donc un kilométrage élevé.

Dimensions disponibles pour le SmartControl DW07

| Profil | Dimensions | IC/IV | Marquage |  | M+S | Disponibilité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DW07 | 12R22.5 | 152/148L | D/C/W1 72dB | ( | ( | ( |
|  | 275/70R22.5 | 148/145J | D/C/W1 72dB | ( | ( | En production |
|  | 295/80R22.5 | 152/148L | D/C/W1 69dB | ( | ( | ( |
|  | 315/70R22.5 | 154/150L | D/C/W1 71dB | ( | ( | ( |
|  | 315/80R22.5 | 156/150L | D/C/W1 72dB | ( | ( | ( |

Caractéristiques techniques du SmartControl DW07

- Design pentagonal du bloc pour une adhérence optimale sur la neige et le verglas

- Les blocs pentagonaux élargis permettent de répartir la charge sur toute la surface de contact pour des performances optimales en hiver.

- Les bords crénelés des blocs de la bande de roulement permettent une adhérence optimale sur les surfaces en hiver pour des performances élevées en termes de freinage et de motricité.

- Des lamelles 3D pour une grande stabilité de conduite et une capacité de traction optimisée sur la neige

- Un nombre considérablement plus important de lamelles 3D pour une grande stabilité et capacité de traction sur la neige tout au long de la durée de vie du pneumatique.

- Design d'épaulement semi-ouvert pour une capacité de traction et une prise de virage améliorées sur les routes verglacées et enneigées.

- Design ultra large de la bande de roulement pour une stabilité de conduite optimisée

- Les blocs d'épaulement plus larges (+ 8 % par rapport au modèle précédent) augmentent le kilométrage jusqu'à 13 %.

- Design optimisé du bloc pour une capacité de traction élevée.

Hankook SmartControl TW01 : le nouveau pneu hiver spécialement conçu pour les remorques

Le SmartControl TW01 est le pneu hiver spécialement conçu pour les remorques poids lourd d'Hankook. En plus des pneus pour essieu directeur et essieu moteur existants dans la gamme, Hankook propose ainsi pour la première fois aux clients une solution complète pour l'hiver. Le SmartControl TW01 est disponible dans les dimensions 385/65R22.5, avec de nouvelles dimensions à venir.

Avec le SmartControl TW01, le manufacturier premium Hankook a developpé pour la première fois un nouveau pneu hiver spécialement conçu pour les essieux de remorques. Le SmartControl TW01 complète ainsi la gamme de pneus hiver SmartControl d'Hankook, qui comprend déjà le SmartControl AW02 pour essieux directeurs et le SmartControl DW07 pour essieux moteurs. Comme ces deux pneus, le nouveau SmartControl TW01 dispose du marquage M+S et du symbole « Three Peak Mountain Snowflake » (3PMSF). Il est donc parfaitement adapté pour la conduite en conditions hivernales extrêmes.

Les trois rainures intérieures de la bande de roulement (sur 5 rainures au total) sont équipées de plusieurs lamelles 3D qui garantissent d'excellentes performances de freinage sur les routes mouillées, enneigées et verglacées. Elles fournissent également une grande stabilité, ce qui permet de bénéficier d'une usure uniforme de la bande de roulement et d'améliorer le kilométrage tout en réalisant des économies en carburant. Les quatre rainures principales de la bande de roulement, qui sont conçues avec un motif en zigzag, offrent une excellente stabilité latérale. En outre, elles assurent une évacuation optimale de l'eau, ce qui réduit le risque d'aquaplaning sur les routes mouillées ou boueuses. Les blocs d'épaulement solides et sans lamelles sur les deux rainures extérieures de la bande de roulement du SmartControl TW01 offrent une grande stabilité et une excellente adhérence sur les sols mouillés et secs, ainsi que des performances élevées en termes de kilométrage.

Les composés du TW01 ont été conçus spécialement pour les conditions hivernales. L'ajout d'un matériau en caoutchouc synthétique particulièrement résistant au froid empêche le durcissement de la bande de roulement même à très basse température, et procure donc de bonnes caractéristiques hivernales en permanence. Ce composé a un impact favorable sur le kilométrage et la résistance au roulement.

Grâce à la spécificité de la composition de la gamme Smart Control, les mouvements de la ceinture peuvent être réduits au minimum afin de diminuer la génération de chaleur et donc de réaliser des économies en carburant. Par ailleurs, la technologie SCCT (Stiffness Control Contour Theory - Théorie de contrôle de la rigidité des contours) d'Hankook garantit un contour optimisé pour une bonne maniabilité, alors que la tringle avancée du talon contribue à offrir une excellente rechapabilité. Le nouveau pneu hiver SmartControl TW01 d'Hankook pour les remorques poids lourd est désormais disponible en dimensions 385/65R22.5. L'expansion de la gamme SmartControl, y compris les nouvelles dimensions pour essieux directeurs et essieux moteurs, est prévue pour l'année prochaine.

Dimensions disponibles du SmartControl TW01

| Profil | Dimensions | IC/IV | Marquage |  | M+S | Disponibilité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TW01 | 385/65R22.5 | 160K(158L) | B/C/W1 69dB | ( | ( | ( |
|  | 385/55R22.5 | 160K | C/C/W1/ 69dB | ( | ( | En production |
|  | 445/45R19.5 | 160J | C/C/W2 75dB | ( | ( | En production |

Caractéristiques techniques du SmartControl TW01

1. Rainures en zigzag

- Quatre rainures en zigzag sur la bande de roulement fournissent une excellente stabilité latérale et garantissent une évacuation optimale de l'eau.

2. Lamelles 3D

- Les lamelles 3D de la bande de roulement offrent des performances exceptionnelles en termes de freinage.

- La stabilité et les faibles mouvements des blocs de la bande de roulement permettent de réaliser des économies conséquentes en carburant.

3.Épaulements larges

- L’épaulement large garantit une excellente adhérence et une meilleure stabilité de conduite.

4. Composé de gomme innovant

- Le composé de la bande de roulement spécialement élaboré pour les conditions hivernales favorise des performances cohérentes en termes de kilométrage et une faible résistance au roulement, même en cas de températures froides à l'extérieur.

###

Des pneus polyvalents et toutes saisons

En cas de conditions météorologiques changeantes, Hankook recommande aux transporteurs poids lourd et autocars d’utiliser la gamme de pneus toutes saisons SmartFlex pour les trajets sur de moyennes et longues distances. Les clients peuvent s'appuyer tout particulièrement sur un niveau élevé de sécurité de conduite, ainsi que sur la tendance actuelle liée à l'augmentation de la capacité de charge pour certaines dimensions.

Les pneus d'essieu directeur SmartFlex AH31 et les pneus d'essieu moteur SmartFlex DH31 disposent tous deux du marquage M+S et du symbole de « Three Peak Mountain Snowflake » (3PMSF). Cela garantit une bonne capacité de traction même si le conducteur est surpris par des conditions de route hivernales. Le pneu SmartFlex AH31 dispose d'une bande de roulement à 4 rainures longitudinales avec des blocs à angles spéciaux, ce qui favorise une usure plus homogène et garantit donc une longévité prolongée du pneu. Les lamelles autonettoyantes brevetées d'Hankook au milieu de chaque bloc évitent tout risque d'endommagement des bords du bloc et garantissent ainsi une excellente performance de traction tout au long de la durée de vie du pneu.

La gamme de pneus toutes saisons SmartFlex est complétée par le pneu pour remorque SmartFlex TH31, qui a été présenté pour la première fois lors du 66ème salon « IAA-véhicules commerciaux ». La largeur de l'épaulement fermé améliore la stabilité, limite les usures irrégulières alors que les arêtes de rainures biseautées permettent de prévenir les arrachements de gomme.

Alors que le SmartFlex AH31 et le SmartFlex DH31 sont principalement conçus pour les dimensions de roues plus importantes en 22,5 pouces, le SmartFlex AH35 et son équivalent pour l'essieu moteur, le SmartFlex DH35, sont davantage conçus pour les dimensions en 17,5/19,5 pouces.

Dimensions disponibles pour la gamme de pneus SmartFlex

| Profil | Dimensions | IC/IV | Marquage |  | M+S | Disponibilité | Remarque |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AH31 | 295/80R22.5 | 152/148M (154M/149L) | C/B/W1 73 dB | ( | ( | ( | - |
|  | 295/80R22.5 | 154/149M | C/B/W1 73 dB | ( | ( | ( | Pneu avec une capacité de charge plus élevée |
|  | 315/80R22.5 | 156/150L | C/B/W1 73 dB | ( | ( | ( | - |
|  | 315/70R22.5 | 156/150L | C/B/W1 73 dB | ( | ( | ( | - |
|  | 385/65R22.5 | 164K | C/B/W1 69 dB | ( | ( | ( | - |
|  | 385/65R22.5 | 160K | C/B/W1 69 dB | ( | ( | ( | - |
|  | 315/60R22.5 | 154/148L | C/B/W1 70 dB | ( | ( | ( | - |
|  | 385/55R22.5 | 160K | C/B/W1 69 dB | ( | ( | ( | - |
|  | 355/50R22.5 | 156L | C/B/W1 69 dB | ( | ( | ( | - |
| DH31 | 295/80R22.5 | 152/148M | D/C/W2 75 dB | ( | ( | ( | - |
|  | 315/80R22.5 | 156/150L | D/C/W2 75 dB | ( | ( | ( | - |
|  | 315/70R22.5 | 154/150L | D/C/W2 75 dB | ( | ( | ( | - |
|  | 295/60R22.5 | 150/147K | D/C/W2 75 dB | ( | ( | ( | - |
|  | 315/60R22.5 | 152/148L | D/C/W2 75 dB | ( | ( | ( | - |
| TH31 | 385/65R22.5 | 160K | B/B/W1 69 dB | - | ( | ( | - |
|  | 435/50R19.5 | 160J | B/B/W2 73dB | - | ( | En production | - |
|  | 455/45R22.5 | 160K | C/B/W1 70dB | - | ( | En production | - |

SmartFlex DH 31

Pneus poids lourd toutes saisons pour l'essieu directeur sur les moyennes et longues distances

A- Lamelles 3D multiples :

- Traction et kilométrage élevés avec une usure homogène

B- Conception de pavés avec 6 angles différents

- Meilleure adhérence

- Kilométrage plus élevé grâce à une usure homogène

C- Lamelles autonettoyantes :

- Traction constante sur toute la durée de vie

- Protection contre les arrachements de la bande de roulement

Récompensé par le Red Dot Award 2016 : pneus poids lourd toutes saisons SmartFlex AH35 et SmartFlex DH35 Hankook pour une utilisation régionale

Avec le SmartFlex AH35, son pneu pour essieu directeur, ainsi que le pneu pour essieu moteur SmartFlex DH35, le manufacturier de pneumatiques premium Hankook dispose de pneus poids lourd toutes saisons pour une utilisation régionale. Ces pneus toutes saisons, récompensés par le Red Dot Design Award 2016, possèdent une capacité de traction exceptionnellement élevée grâce à leurs lamelles 3D. En outre, la rigidité des blocs de la bande de roulement favorise les économies de carburant grâce au faible mouvement des blocs.

Avec le SmartFlex AH35 et le SmartFlex DH35, les transporteurs bénéficieront d’une économie en carburant, d’un kilométrage élevé et d’une forte capacité de traction. Le SmartFlex AH35 est également adapté pour toutes les positions. En 2016, ils ont reçu le Red Dot Award. Alors que le SmartFlex AH31 et le SmartFlex DH31 se concentrent essentiellement sur des dimensions de jante plus larges (22,5 pouces), le SmartFlex AH35, avec son homologue pour essieu moteur, le SmartFlex DH35, sont conçus pour les dimensions plus petites (17,5/19,5 pouces).

Les lamelles 3D multiples ancrées dans la bande de roulement du pneu SmartFlex AH35 offrent une adhérence améliorée. La combinaison des rainures droites et ondulées améliore l'évacuation de l'eau et réduit de manière efficace les risques d'aquaplaning. Grâce aux marquages M+S et 3-PMSF, le pneu pour essieu directeur est aussi parfaitement conçu pour les conditions climatiques hivernales comme la boue, le verglas et la neige. La rigidité des blocs de la bande de roulement favorise l’économie en carburant. Le design de la bande de roulement assure également l'usure homogène du pneu, ce qui réduit considérablement le coût total d'acquisition pour les transporteurs. Le kilométrage élevé et les performances des pneus sont garantis par une large surface de contact au sol.

Comme pour l'essieu directeur, le pneu pour essieu moteur SmartFlex DH35 possède également le marquage M+S et le symbole 3PMSF. Par ailleurs, le pneu comprend également une large surface de contact au sol avec quatre rainures principales en zigzag sur l'ensemble de la bande de roulement, ce qui permet et d'améliorer les performances de conduite dans différentes conditions de route et de circulation. En outre, les lamelles 3D multiples assurent une performance de traction élevée et une faible résistance au roulement. Le design innovant des lamelles favorise une faible résistance au roulement et la capacité de traction du pneu pour l'essieu moteur pour une utilisation sur la route.

Dimensions disponibles pour la gamme de pneus SmartFlex

| Profil | Dimensions | IC/IV | Marquage |  | M+S | Disponibilité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AH35 | 8.5R17.5 | 121/120L | D/C/W1 67dB | ( | ( | ( |
|  | 9.5.R17.5 | 131/129L | D/C/W1 67dB | ( | ( | ( |
|  | 8R19.5 | 124/122L | D/C/W1 67dB | ( | ( | ( |
|  | 205/75R17.5 | 124/122M | D/C/W1 65dB | ( | ( | ( |
|  | 215/75R17.5. | 126/124M | D/C/W1 65dB | ( | ( | ( |
|  | 225/75R17.5 | 129/127M | C/C/W1 67dB | ( | ( | ( |
|  | 235/75R17.5 | 132/130M | C/C/W1 69dB | ( | ( | ( |
|  | 245/70R17.5 | 136/134M | C/C/W1 69dB | ( | ( | ( |
|  | 245/70R19.5 | 136/134M | C/C/W1 67dB | ( | ( | ( |
|  | 265/70R17.5 | 140/136M | C/C/W1 65dB | ( | ( | ( |
|  | 265/70R19.5 | 140/138M | C/C/W1 67dB | ( | ( | ( |
|  | 285/70R19.5 | 146/144M | C/C/W1 67dB | ( | ( | ( |
|  | 305/70R19.5 | 148/145M | C/C/W1 65dB | ( | ( | ( |
| DH 35 | 205/75R17.5 | 124/122M | D/C/W1 66dB | ( | ( | ( |
|  | 215/75R17.5 | 126/124M | D/C/W1 66dB | ( | ( | ( |
|  | 225/75R17.5 | 129/127M | D/C/W1 73dB | ( | ( | ( |
|  | 235/75R17.5 | 132/130M | D/C/W1 73dB | ( | ( | ( |
|  | 245/70R17.5 | 136/134M | D/C/W1 73dB | ( | ( | ( |
|  | 8.5R17.5 | 121/120L | D/C/W1 73dB | ( | ( | ( |
|  | 9.5R17.5 | 131/129L | D/C/W1 73dB | ( | ( | ( |
|  | 245/70R19.5 | 136/134M | D/C/W1 73dB | ( | ( | ( |
|  | 265/70R17.5 | 139/136M | D/C/W1 73dB | ( | ( | ( |
|  | 265/70R19.5 | 140/138M | D/B/W1 73dB | ( | ( | ( |
|  | 285/70R19.5 | 146/144M | D/B/W1 73dB | ( | ( | ( |
|  | 305/70R19.5 | 148/145M | D/B/W1 73dB | ( | ( | ( |

Caractéristiques techniques du SmartFlex AH35

A Large surface de contact au sol

La large surface de contact au sol garantit un kilométrage élevé.

B Quatre rainures longitudinales droites et en zig-zag

La combinaison de quatre rainures ondulées et droites sur l'ensemble de la surface de la bande de roulement offre une excellente évacuation de l'eau sur différents types de route.

C Bande de roulement à lamelles 3D multiples

Les lamelles 3D offrent une capacité de traction exceptionnelle, ce qui permet d'améliorer la stabilité de conduite.

La rigidité des blocs et la réduction des mouvements permettent d'augmenter considérablement les économies de carburant.

D Design de la bande de roulement

Le design de la bande de roulement garantit une usure homogène tout au long de la durée de vie du pneumatique.

Large surface de contact au sol

Lamelles 3D multiples

Caractéristiques techniques du SmartFlex DH35

A Une large surface de contact au sol avec 4 rainures en zigzag :

La large surface de contact au sol et les 4 rainures en zigzag garantissent un kilométrage prolongé et des performances de conduite améliorées.

B Bande de roulement à lamelles 3D:

Les lamelles 3D favorisent la motricité mais aussi la rigidité du pneumatique et ainsi une faible résistance au roulement.

C Un design de bande de roulement innovant :

Le design spécial de la bande de roulement garantit une faible résistance au roulement et une capacité de traction optimale dans un grand nombre de conditions différentes.

Large surface de contact au sol

Hankook SmartWork : la gamme robuste et durable pour une utilisation chantier et approche chantier

La gamme poids lourd Hankook pour une utilisation chantier a été développée spécialement pour les exigences élevées du secteur. Elle est composée des pneus SmartWork AM09, SmartWork AM15/AM15+ pour essieu directeur, SmartWork DM09 pour essieu moteur et SmartWork TM15 pour les remorques. Tous les pneus ont été conçus pour supporter des charges élevées et se distinguent par leur grande résistance aux chocs, aux agressions extérieures et aux arrachements.  D'autres caractéristiques viennent compléter leur excellence notamment leur fonction autonettoyante et leur structure de carcasse extrêmement robuste.

Le SmartWork AM09 pour essieu directeur convient pour les véhicules de sites de construction qui sont plus souvent utilisés sur les routes. Ses blocs de bande de roulement multi-angles garantissent une excellente capacité de traction et des performances de freinage exceptionnelles même sur les sols boueux. Le design ultra large de la bande de roulement ainsi que la zone d'épaulement fermée offrent au SmartWork AM09 une grande stabilité de conduite. Les fonds de rainures spéciaux dans la bande de roulement limitent la rétention de pierres. Le SmartWork AM15/AM15+ est également adapté pour l'essieu directeur et a été conçu spécialement pour une utilisation en tout-terrain. La largeur de la bande de roulement garantit une capacité de motricité optimale sur les surfaces irrégulières comme celles des sites de construction. Sa zone d'épaulement ouverte avec des ponts de gomme y contribue également. Les rainures ultra larges de la bande de roulement empêchent les pierres de se bloquer dans la bande de roulement.

Le SmartWork DM09 est disponible pour l'essieu moteur. Le profil directionnel permet une meilleure évacuation de la boue et de l'eau. Les ponts de gomme de la bande de roulement entre les blocs du SmartWork DM09 garantissent une performance exceptionnelle de conduite en ligne droite et une rigidité des pavés, améliorant ainsi la longévité du pneu. Les pavés d’épaulement biseautés augmentent la résistance aux charges latérales et aident de façon efficace à éviter les dommages de l'épaule du pneu ou les fissures dans les bords de blocs.

Le pneu remorque SmartWork TM15 a une adhérence particulièrement élevée grâce à ses rainures extra-larges. En outre, le pneu remorque se distingue par son excellente capacité d'évacuation de l'eau. Grâce au marquage M+S, tous les profils de la gamme SmartWork sont prévus pour des utilisations « chantier » et « approche chantier », toute l'année, même dans des conditions hivernales.

Comme avec les autres gammes de pneus Hankook, la gamme SmartWork est également dotée de la technologie Hankook SCCT (Stiffness Control Contour Theory - Théorie de contrôle de la rigidité des contours) : cela permet d'obtenir une répartition particulièrement homogène de la pression même en cas de charge importante. La contrainte de déformation qui peut affecter la carcasse est donc réduite. Cela a non seulement un impact positif sur la durée de vie du pneu, mais cela améliore également les performances comme le freinage et le rechapage des pneus.

Dimensions disponibles pour la gamme SmartWork

| Profil | Dimensions | IC/IV | Marquage |  | M+S | Disponibilité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AM09 | 10R22.5 | 144/142K | C/B/W1 70dB | - | ( | ( |
|  | 11R22.5 | 148/145K | D/B/W1 67dB | - | ( | ( |
|  | 12R22.5 | 152/149K | D/B/W1 69dB | - | ( | ( |
|  | 13R22.5 | 156/150K | D/C/W1 70dB | - | ( | ( |
|  | 295/80R22.5 | 152/148K (154/150J) | C/B/W1 67dB | - | ( | ( |
|  | 315/80R22.5 | 156/150K | D/B/W1 67dB | - | ( | ( |
| DM09 | 11R22.5 | 148/145K | E/C/W1 70dB | - | ( | ( |
|  | 13R22.5 | 156/150K | D/C/W2 75dB | - | ( | ( |
|  | 1200R20 | 154/150K | E/C/W2 75dB | - | ( | ( |
|  | 295/80R22.5 | 152/148K | E/B/W1 70dB | - | ( | ( |
|  | 315/80R22.5 | 156/150K | D/C/W1 70dB | - | ( | ( |
| AM15 | 265/70R19.5 | 143/141J | D/B/W2 74dB | - | ( | ( |
|  | 275/70R22.5 | 148/145K | D/B/W2 74dB | - | ( | ( |
|  | 385/65R22.5 | 160K/(158L) | D/C/W2 74dB | - | ( | ( |
|  | 425/65R22.5 | 165K | C/C/W2 75dB | - | ( | ( |
|  | 445/65R22.5 | 169K | C/C/W2 75dB | - | ( | ( |
| AM15+ | 385/65R22.5 | 160K/(158L) | D/C/W2 74dB | - | ( | ( |
| TM15 | 385/65R22.5 | 160K/158L | D/C/W1 69dB | - | ( | ( |

Caractéristiques techniques du Hankook SmartWork AM09

- Des rainures en zigzag plus larges pour une capacité de traction améliorée et des performances de freinage optimisées :

- Quatre rainures de bande de roulement ultra larges garantissent une adhérence optimale aussi bien sur route que sur chantier.

- Évacuation exceptionnelle de la boue et de l'eau.

- Les fonds de rainures spéciaux renforcent la fonction autonettoyante du pneu et limite la rétention de pierres.

- Des blocs polygonaux en escalier :

- Des crans spéciaux sur les blocs individuels de la bande de roulement pour une bonne adhérence.

- Distance de freinage raccourcie.

- Capacité de traction améliorée en tout-terrain.

- Le design d'épaulement fermé augmente la stabilité de conduite du pneu :

- Résistance améliorée aux forces latérales.

- Protection contre les dommages des bords du bloc.

- Les épaules massives réduisent l’échauffement pendant la conduite.

Caractéristiques techniques du Hankook SmartWork AM15/AM15+

- Blocs de bande de roulement optimisés :

- Les ponts entre les blocs de la bande de roulement stabilisent les pneus.

- La surface de contact au sol optimisée empêche l'usure irrégulière.

- Des rainures particulièrement larges et profondes pour une meilleure capacité de traction et une protection contre les dommages provoqués par les pierres :

- Les rainures évacuent l'eau de façon optimale et garantissent des performances extrêmement élevées.

- Les nervures dans les rainures empêchent les pierres de se bloquer dans le profil.

- Un mélange de gomme innovant réduit la production de chaleur :

- Un système de mélange développé spécialement ralentit l'usure et augmente le kilométrage.

- La rechapabilité est simplifiée et le pneu peut être réutilisé rapidement.

Caractéristiques techniques du Hankook SmartWork DM09

1.	Technologie SSCT d'Hankook (Stiffness Control Contour Theory - Théorie de contrôle de la rigidité des contours) :

-	La répartition particulièrement homogène de la pression du pneu même en cas de charges importantes réduit efficacement la charge de déformation exercée sur la carcasse, ce qui permet un rechapage optimal, une excellente maniabilité dans les virages et un très bon freinage.

(Pression interne (P) - Pression interne (P)

Design de la ligne de carcasse non plate 	- Design de la ligne de carcasse plate)

2.	Bande de roulement du pneu optimisée :

-	Design de bande de roulement avec une rainure centrale renforcée pour une répartition plus homogène de la force à l'utilisation.

-	Motif d'usure plus uniforme et réduction de l'usure irrégulière.

- 	Grande adhérence sur les sols tout-terrain et très bonnes propriétés autonettoyantes grâce à l'épaulement 		ouvert.

- 	Les blocs de bande de roulement de forme conique sur l'extérieur de la surface de roulement garantissent une meilleure résistance aux charges latérales et une plus grande protection des bords de bloc au niveau de l'épaulement

3.	Système de mélange de gomme innovant d'Hankook :

-	Répartition particulièrement homogène des particules et des molécules de caoutchouc dans les mélanges grâce à des temps de mélange prolongés à des températures réduites.

.- 	Le taux de liaison augmenté de façon considérable entre le noir de carbone et les molécules de caoutchouc entraîne une réduction de la production de chaleur pendant la conduite, pour moins de résistance au roulement et de consommation de carburant.

Caractéristiques techniques du Hankook SmartWork TM15

Bande de roulement du pneu optimisée :

- Des rainures extra-larges pour une capacité de traction élevée

- Les lamelles au centre des trois rainures de la bande de roulement empêchent les pierres de se coincer dans la bande de roulement

- Les ponts de gomme situés entre les pavés augmentent la rigidité du pneu et favorisent une usure plus régulière

###

Pneu longue distance e-cube Blue ultra économique en carburant pour le trafic longue distance

# Hankook a élargi sa gamme de pneus remorque e-cube Blue pour une faible consommation de carburant, avec des bandes de roulement spécialement conçues pour l'essieu directeur et l'essieu moteur. Le manufacturier de pneumatiques présente ainsi une solution complète pour les trajets longue distance, avec un marquage A pour la résistance au roulement sur toutes les positions d'essieu. La gamme de pneus e-cube Blue apporte une solution pour les trajets longue distance et se distingue en particulier par sa faible consommation en carburant.

# Avec sa gamme de pneus e-cube Blue, le manufacturier de pneumatiques premium Hankook présente une gamme complète de pneus poids lourd longue distance particulièrement efficace et économique en carburant incluant le pneu remorque e-cube Blue TL20 et les modèles pour essieu directeur et pour essieu moteur (e-cube Blue AL20 et e-cube Blue DL20 respectivement). Hankook expose donc pour la première fois une solution complète pour le trafic longue distance avec un marquage A pour la résistance au roulement sur toutes les positions d'essieu. La gamme e-cube Blue permet aux clients transporteurs de bénéficier de 8 % supplémentaires d'économies en carburant par rapport aux produits actuels.

# Le design de la bande de roulement, conçu sur mesure pour chaque position d'essieu, aide également à réduire davantage la consommation de carburant et à augmenter le kilométrage sans altérer les caractéristiques dynamiques comme les performances en termes de freinage et de capacité de traction.

# Les deux blocs de la bande de roulement des pneus pour essieu directeur e-cube Blue AL20 se soutiennent mutuellement grâce à leur structure imbriquée, ce qui augmente la rigidité du bloc de la bande de roulement et contribue à réduire la résistance au roulement. Le design de la rainure principale de la bande de roulement à étages fournit un support supplémentaire pour chaque côté du bloc de la bande de roulement. En outre, les blocs fournissent une excellente stabilité en ligne droite et une bonne réponse de la direction. La structure à fermeture large de la bande de roulement dans la zone de la rainure d'épaulement garantit une usure particulièrement uniforme du pneu.

# L'aspect de la bande de roulement des pneus pour essieu moteur e-cube Blue DL20 est caractérisé par 4 blocs centraux rigides. La disposition décalée des pavés favorise la rigidité du pneu et assure d’excellentes performances en termes de traction tout en réduisant également la résistance au roulement. Par ailleurs, les lamelles semi-profondes supplémentaires, associées à l’épaulement ouvert renforcé par des ponts de gomme, améliorent encore plus la capacité de traction.

# L’épaule ultra large des pneus pour remorques e-cube Blue TL20 permet une très bonne stabilité de conduite et optimise la longévité du pneumatique. Les lamelles multiples ajoutées sur les trois nervures centrales réduisent l'usure irrégulière sans altérer la stabilité des nervures de la bande de roulement. Le dessin de la bande de roulement à 4 rainures, combiné aux épaules massives, garantit une excellente stabilité latérale ainsi qu'un très faible niveau sonore.

# Les trois produits e-cube Blue ont été réalisés avec un nouveau composé de gomme pour la bande de roulement. Ce mélange hautement concentré en molécules de noir de carbone réduit la résistance au roulement offrant ainsi une plus faible consommation en carburant. De plus, l'ensemble de la gamme e-cube Blue bénéficie de toutes les technologies des produits Hankook e-cube, qui utilise notamment le processus de mélange innovant IMS (Innovative Mixing System). Cela permet une répartition homogène du noir de carbone et des molécules de caoutchouc dans le mélange. En association avec des temps de mélange plus importants à des températures plus faibles, cela augmente de façon conséquente le taux de liaison entre le noir de carbone et les molécules de caoutchouc. En conséquence, les pneus e-cube et e-cube Blue génèrent moins de chaleur pendant la conduite. La technologie de design SCCT (Stiffness Control Contour Theory - Théorie de contrôle de la rigidité des contours) brevetée par Hankook offre une répartition homogène de la pression à l'intérieur du pneu renforçant ainsi la stabilité tout en réduisant les mouvements dans le pneu. Cela permet d'augmenter fortement la durabilité de la carcasse offrant une très bonne capacité de rechapage et des économies conséquentes aux clients.

| Profil | Dimensions | IC/IV | Marquage |  | M+S | Disponibilité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AL 20 | 315/80R22.5 |  |  | ( | ( | En production |
|  | 315/70R22.5 |  |  | ( | ( | En production |
|  | 385/55R22.5 | 160K | A/ C/W1 69dB | ( | ( | ( |
| DL 20 | 315/70R22.5 | 154/150L | A/ C/W1 72dB | ( | ( | ( |
| TL 20 | 385/55R22.5 | 160K | A/ B/W1 66dB | - | - | ( |
|  | 385/65R22.5 | 160K | A/ C/W1 66dB | - | - | ( |

Caractéristiques techniques de la gamme Hankook e-cube Blue

e-cube Blue AL 20 : pneus pour essieux directeurs

e-cube Blue DL 20 : pneus pour essieux moteurs

e-cube Blue TL 20 : pneus remorques

Hankook, fournisseur en équipement d’origine dans 36 dimensions pour MAN

Le manufacturier de pneumatiques Hankook est fournisseur en équipement d’origine pour différents poids lourd longue distance MAN. La société MAN Truck & Bus AG appartient au groupe Volkswagen, l'un des plus grands clients en équipement d’origine Hankook au monde. L'activité d'approvisionnement en équipements de première monte avec des pneus poids lourd Hankook pour MAN comprend désormais un total de 36 dimensions dans les gammes 17,5, 19,5, 22,5 et 24 pouces. Entre autres, Hankook fournit les gammes de pneus e-cube MAX, SmartFlex et SmartWork pour plusieurs modèles MAN aux sites de production du fabricant de Munich en Allemagne, en Autriche et en Pologne. Les gammes de pneus ont été adaptées spécialement pour les conditions européennes, en favorisant à la fois les avantages écologiques et économiques.

Le manufacturier de pneumatiques Hankook est déjà répertorié comme fournisseur en équipement d’origine avec 36 dimensions. Le spécialiste des véhicules industriels et le manufacturier collaborent depuis le premier trimestre 2015. Ho-Youl Pae, directeur des opérations d'Hankook en Europe a ainsi commenté : « l'expansion de l'activité en équipement d’origine, dans le secteur des véhicules industriels avec MAN, a une grande importance stratégique pour nous, car nous pouvons désormais proposer d'autres profils et dimensions pour les véhicules MAN. »

Les pneus équipent les gammes de véhicules MAN TGX, TGS, TGM et TGL, plusieurs fois récompensés, et utilisés pour le trafic longue distance, les livraisons et les sites de construction à l'échelle nationale et internationale. Les pneus utilisés incluent la gamme e-cube MAX, qui est testée et approuvée pour le trafic international longue distance, la nouvelle gamme de pneus toutes saisons SmartFlex pour une utilisation flexible entre le trafic longue distance et les livraisons, ainsi que les modèles de la gamme chantier SmartWork. Spécialement adaptés pour une utilisation sur les véhicules de la norme EURO 6, les profils, déclinés pour l'essieu directeur et pour l'essieu moteur, offrent des performances exceptionnelles en termes de respect de l'environnement et de kilométrage. Cela vaut également pour le coût total d’acquisition, particulièrement important pour les équipements d’origine.

L'une des caractéristiques spécifiques du portefeuille d’équipements d’origine d'Hankook est l’offre de nouvelles dimensions dans le segment taille basse ; la dernière dimension ajoutée est la version 355/50R22.5. Avec ces dernières, le manufacturier démontre que son portefeuille tient déjà compte de la tendance actuelle du marché, c'est-à-dire de l'importance croissante des dimensions taille basse dans le secteur des poids lourds.

Gamme de pneus d'équipement de première monte pour MAN d'Hankook :

| Profil | Dimensions | Modèle | IC/IV | Marquage |  | M+S | Disponibilité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AL10+ | 315/80R22.5 | TGX | 156/150L (154/150M) | B/B/W1 70dB | - | - | ( |
|  | 315/70R22.5 | TGX | 156/150L | B/B/W1 70dB | - | - | ( |
|  | 315/60R22.5 | TGX | 154/148L | C/B/W1 70dB | - | - | ( |
|  | 355/50R22.5 | TGX | 156L | C/B/W2 76dB | - | - | ( |
| DL10+ | 315/80R22.5 | TGX | 156/150L (154/150M) | C/C/W2 75dB | ( | ( | ( |
|  | 315/70R22.5 | TGX | 154/150L (152/148M) | C/C/W2 75dB | ( | ( | ( |
|  | 315/60R22.5 | TGX | 152/148L | C/C/W2 75dB | ( | ( | ( |
| AL10 | 295/60R22.5 | TGX | 150/147K (149/146L) | C/C/W1 70dB | - | - | ( |
|  | 295/80R22.5 | TGX | 152/148M | C/C/W1 70dB | - | - | ( |
|  | 385/55R22.5 | TGX | 158L (160K) | B/C/W1 70dB | - | - | ( |
| DL10 | 295/80R22.5 | TGX | 152/148M | C/C/W2 75dB | - | ( | ( |
|  | 295/60R22.5 | TGX | 150/147K (149/146L) | D/C/W2 75dB | - | ( | ( |
| AH31 | 295/80R22.5 | TGM & TGS | 152/148M | C/B/W1 72dB | ( | ( | ( |
|  | 315/70R22.5 | TGM & TGS | 156/150L | C/B/W2 73dB | ( | ( | ( |
|  | 315/80R22.5 | TGM & TGS | 156/150L (154/150M) | C/B/W2 73dB | ( | ( | ( |
|  | 385/65R22.5 | TGM & TGS | 160K | C/B/W1 69dB | ( | ( | ( |
|  | 315/60R22.5 | TGM & TGS | 154L | C/B/W1 75dB | ( | ( | ( |
| DH31 | 295/80R22.5 | TGM & TGS | 152/148M | D/C/W2 75dB | ( | ( | ( |
|  | 315/80R22.5 | TGM & TGS | 156/150L (154/150M) | D/C/W2 75dB | ( | ( | ( |
|  | 315/70R22.5 | TGM & TGS | 154/150L | D/C/W2 75dB | ( | ( | ( |
|  | 315/60R22.5 | TGM & TGS | 154/148L (152/148L) | D/C/W2 75dB | ( | ( | ( |
| AH11 | 215/75R17.5 | MAN TGL | 128/126M | D/C/W1 67dB | - | - | ( |
|  | 235/75R17.5 | MAN TGL | 132/130M | D/C/W1 67dB | - | - | ( |
|  | 265/70R19.5 | MAN TGL | 140/138M | C/C/W1 67dB | - | - | ( |
|  | 285/70R19.5 | MAN TGL | 145/143M | C/B/W1 67dB | - | - | ( |
| DH05+ | 215/75R17.5 | MAN TGL | 126/124M | D/C/W1 67dB | - | ( | ( |
|  | 235/75R17.5 | MAN TGL | 132/130M | E/B/W2 75dB | - | ( | ( |
|  | 265/70R19.5 | MAN TGL | 140/138M | D/B/W2 75dB | - | ( | ( |
|  | 285/70R19.5 | MAN TGL | 145/143M | D/C/W2 75dB | - | ( | ( |
| AM06 | 325/95R24 | MAN TGS | 162/160K | D/C/W2 72dB | - | ( | ( |
| DM06 | 325/95R24 | MAN TGS | 162/160K | D/B/W1 67dB | - | ( | ( |
| AM15+ | 385/65R22.5 | MAN TGS | 158L | D/C/W2 73dB | - | ( | ( |
| AM09 | 315/80R22.5 | MAN TGS | 156/150K | D/C/W1 70dB | - | ( | ( |
|  | 13R22.5 | MAN TGS | 156/150K | D/C/W2 74dB | - | ( | ( |
| DM09 | 315/80R22.5 | MAN TGS | 156/150K | D/C/W1 68dB | - | ( | ( |
|  | 13R22.5 | MAN TGS | 156/150K | D/C/W2 75dB | - | ( | ( |

###

Hankook Tire étend son activité en équipement d’origine pour inclure des dimensions poids lourd supplémentaires

Hankook fournit 42 dimensions de ses pneus poids lourd premium comme équipement de première monte pour le marché européen, y compris pour l'ensemble de la gamme de modèles Mercedes-Benz Actros et Atego. Récemment, Hankook est également devenu fournisseur en équipement de première monte pour les essieux directeurs et moteurs pour la gamme Mercedes-Benz Actros  dans les dimensions 315/60R22.5. Cela concerne la gamme de produits SmartFlex. De façon générale, le portefeuille Hankook pour Daimler inclut les gammes e-cube MAX, SmartFlex et SmartWork. Hankook a plus que quadruplé les dimensions disponibles pour l'équipement en première monte des véhicules commerciaux de Daimler AG depuis le début de leur collaboration en 2014.

Le manufacturier premium Hankook élargit constamment sa gamme d'équipements en première monte pour les véhicules Mercedes-Benz (Actros, Antos, Arocs, Axor, Econic et Atego) et équipe le fabricant de véhicules commerciaux haut de gamme avec pas moins de 42 dimensions rien qu'en Europe. La dernière gamme d'équipements en première monte du manufacturier comprend notamment les modèles Hankook AL10+ e-cube MAX et DL10+ e-cube MAX, ainsi que le SmartFlex AH31 et le SmartFlex DH31, qui ont tous été élaborés spécialement pour le marché européen. Récemment, Hankook est également devenu le fournisseur en équipement de première monte pour la gamme Mercedes-Benz Actros à la fois avec le profil SmartFlex AH31 pour l'essieu directeur et le pneu SmartFlex DH31 pour l'essieu moteur dans les dimensions 315/60R22.5. Le manufacturier suit ainsi la demande croissante du marché dans le secteur des dimensions basses.

Hankook propose par ailleurs différentes options pour les pneus 22,5 pouces, la dimension standard la plus vendue pour les poids lourds en Europe, ainsi que pour les dimensions 17,5 pouces et 19,5 pouces. En élargissant sa gamme d'équipements d’origine pour les poids lourds les plus demandés, la marque Hankook consolide sa présence dans un marché hautement compétitif et marque une nouvelle étape importante dans les efforts de l'entreprise pour établir une croissance durable dans le secteur des TBR (Truck and Bus Radials). Depuis le début de l'activité d'approvisionnement en équipements d’origine pour Daimler AG, Hankook a élargi son portefeuille pour le constructeur poids lourd basé à Stuttgart pour inclure plus de 42 dimensions.

L'e-cube MAX AL10+ (longue distance, pour toutes les positions) utilise des rainures linéaires avec des parois ondulées pour éviter une usure irrégulière, améliorer la durabilité et fournir une meilleure efficacité en carburant à long terme. Le composé amélioré de la bande de roulement et l'indice de charge élevé du modèle AL10+ augmentent l'efficacité en carburant tout en augmentant simultanément la capacité de charge. L'e-cube MAX DL10+ (longue distance, pour l'essieu moteur) offre aux conducteurs une excellente capacité de traction avec des lamelles 3D et des performances supérieures en termes de kilométrage avec des blocs de bande de roulement ultra larges et des rainures profondes. Le support du bloc confère également au DL10+ une durée de vie prolongée et une faible résistance au roulement. Ces deux modèles seront disponibles dans trois dimensions : 315/80R22.5, 315/70R22.5 et 315/60R22.5.

Le SmartFlex AH31 est un pneu poids lourd toutes saisons parfaitement adapté à différentes conditions de route, qui garantit une usure régulière et un kilométrage élevé avec une résistance au roulement considérablement réduite. Le pneu pour essieu moteur SmartFlex DH31 correspond parfaitement pour un grand nombre d'applications différentes avec sa technologie de pointe qui offre une excellente capacité de traction pour une multitude de conditions de route différentes. Cela inclut les trajets régionaux, longue distance et les conditions hivernales grâce au marquage 3PMSF (Three Peak Mountain Snowflake) et cela garantit également une durée de vie et un kilométrage élevés. Les pneus SmartFlex AH31 et SmartFlex DH31 seront disponibles comme équipements d’origine dans quatre dimensions : 295/80R22.5, 315/60R22.5, 315/70R22.5 et 315/80R22.5.

Équipement de première monte Hankook pour les poids lourds Mercedes-Benz :

| Profil | Dimensions | Modèle | IC/IV | Marquage |  | M+S | Disponibilité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Smart Flex AH31 | 295/80R22.5 | Actros, Antos, Arocs, Axor et Econic | 152/148M (154/149L) | C/B/W1 72dB | ( | ( | ( |
|  | 315/60R22.5 | Actros, Antos, Arocs, Axor et Econic | 160K(158L) | C/B/W1 70dB | ( | ( | ( |
|  | 315/70R22.5 | Actros, Antos, Arocs, Axor et Econic | 156/150L | C/B/W2 73dB | ( | ( | ( |
|  | 315/80R22.5 | Actros, Antos, Arocs, Axor et Econic | 156/150L (154/150M) | C/B/W2 73dB | ( | ( | ( |
| Smart Flex DH31 | 295/80R22.5 | Actros, Antos, Arocs, Axor et Econic | 152/148M | D/C/W2 75dB | ( | ( | ( |
|  | 315/80R22.5 | Actros, Antos, Arocs, Axor et Econic | 156/150L | D/C/W2 75dB | ( | ( | ( |
|  | 315/60R22.5 | Actros, Antos, Arocs, Axor et Econic | 152/148 L | D/C/W2 75dB | - | ( | ( |
|  | 315/70R22.5 | Actros, Antos, Arocs, Axor et Econic | 154/150L | D/C/W2 75dB | ( | ( | ( |
| AL10+ e-cube MAX | 315/80R22.5 | Actros, Antos, Arocs, Axor et Econic | 156/150L (154/150M) | B/B/W1 70dB | - |  | ( |
|  | 315/70R22.5 | Actros, Antos, Arocs, Axor et Econic | 156/150L | B/B/W1 70dB | - | - | ( |
|  | 315/60R22.5 | Actros, Antos, Arocs, Axor et Econic | 154/148L | C/B/W1 70dB | - | - | ( |
| DL10+ e-cube MAX | 315/80R22.5 | Actros, Antos, Arocs, Axor et Econic | 156/150L (154/150M) | C/C/W1 73dB | ( | ( | ( |
|  | 315/70R22.5 | Actros, Antos, Arocs, Axor et Econic | 154/150L | C/C/W1 73dB | ( | ( | ( |
|  | 315/60R22.5 | Actros, Antos, Arocs, Axor et Econic | 152/148L | C/C/W1 73dB | ( | ( | ( |
| AL 10 e-cube | 295/80R22.5 | Actros, Antos, Arocs, Axor et Econic | 152/148 (154/149L) | C/C/W1 70dB | - | - | ( |
|  | 385/55R22.5 | Actros, Antos, Arocs, Axor et Econic | 158L (160J) | B/C/W1 70dB | - | - | ( |
| DL 10 e-cube | 295/80R22.5 | Actros, Antos, Arocs, Axor et Econic | 152/148M | C/C/W2 75dB | - | ( | ( |
| AH15 | 385/65R22.5 | Actros, Antos, Arocs, Axor et Econic | 158L (160K) | C/B/W1 70dB | - | - | ( |
| AH11 | 215/75R17.5 | Atego | 126/124M | D/C/W1 67dB | - | - | ( |
|  | 235/75R17.5 | Atego | 136/134M | D/C/W1 67dB | - | - | ( |
|  | 245/70R19.5 | Atego | 140/138M | C/C/W1 67dB | - | - | ( |
|  | 285/70R19.5 | Atego | 145/143M | C/B/W1 67dB | - | - | ( |
|  | 265/70R19.5 | Atego | 140/138M | C/C/W1 67dB | - | - | ( |
| DH05+ | 215/75R17.5 | Atego | 126/124M | D/B/W1 70dB | ( |  | ( |
|  | 235/75R17.5 | Atego | 132/130M | D/B/W1 70dB | ( |  | ( |
|  | 245/70R17.5 | Atego | 136/134M | D/B/W1 70dB | ( |  | ( |
|  | 265/70R19.5 | Atego | 140/138M | E/B/W1 70dB | ( |  | ( |
|  | 285/70R19.5 | Atego | 145/143M | D/B/W1 70dB | ( |  | ( |
| DH05W | 245/70R19.5 | Atego | 136/134M | D/C/W1 70dB | - | ( | ( |
| AM06 | 10R22.5 | Atego | 144/142K | C/B/W2 72dB | - | - | ( |
|  | 11R22.5 | Atego | 148/145K | D/B/W2 72dB | - | - | ( |
|  | 12R22.5 | Actros, Arocs et Axor | 125/148K | D/C/W2 72dB | - | - | ( |
|  | 13R22.5 | Actros, Arocs et Axor | 154/150K (156/150G) | D/C/W2 72dB | - | - | ( |
|  | 315/80R22.5 | Actros Antos, Arocs, Axor et Econic | 156/150K | D/C/W1 72dB | - | - | ( |
| AH22+ | 245/70R17.5 | Atego | 136/134M | D/C/W1 70dB | - | - | ( |
| TH22 | 215/75R17.5 | Actros (essieu directeur) | 135/133J | D/B/W1 70dB | - | ( | ( |
| SmartWork AM15 | 385/65R22.5 | Actros, Antos, Arocs, Axor et Econic | 160K (160J) | D/C/W2 74dB | - | ( | ( |
|  | 275/70R22.5 | Atego | 148/145K | D/B/W2 74dB | - | ( | ( |
| DM03 | 315/80R22.5 | Actros, Antos, Arocs, Axor et Econic | 154/150M (156L) | D/B/W2 76dB | - | ( | ( |
|  | 13R22.5 | Actros, Arocs et Axor | 154/150K | D/C/W2 76dB | - | ( | ( |
|  | 12R22.5 | Actros, Arocs et Axor | 152 / 148 K | D/C/W2 76dB | - | ( | - |
|  | 11R22.5 | Atego | 148/145K | D/C/W2 76dB | - | ( | ( |

###

Hankook fournisseur d'équipements d’origine pour Scania

Le manufacturier de pneumatiques Hankook est fournisseur en équipement d’origine pour différents véhicules poids lourd et autocars de la marque Scania depuis 2016. L'entreprise Scania, située à Södertälje en Suède, fait partie de Volkswagen Truck & Bus GmbH, l'un des plus grands constructeurs de poids lourds et d'autocars pour le domaine du transport. Scania est également un grand fournisseur de moteurs industriels et marins. Les services représentent une part croissante de l'activité de l'entreprise, ce qui garantit aux clients de Scania des solutions de transport économiques et une disponibilité maximale. Depuis novembre 2016, Hankook fournit des pneus au constructeur de véhicules industriels en Suède. L'équipement fourni comprend notamment la gamme de pneus poids lourd e-cube MAX pour les trajets longue distance ainsi que le modèle SmartFlex, un pneu toutes saisons pour une application régionale, adapté au modèle Scania Euro 6. À partir de 2017, la gamme de pneus poids lourd SmartWork, pour une utilisation chantier, sera également ajoutée sur les trois sites européens de Scania.

Le manufacturier de pneumatiques premium Hankook est fournisseur d'équipement d’origine pour Scania, entre autres, depuis 2016. Le fabricant de véhicules commerciaux suédois fait partie du groupe Volkswagen, l'un des plus grand clients en équipement de première monte d'Hankook dans le monde. L'activité d'approvisionnement en équipements d’origine d'Hankook pour les pneus poids lourd de Scania se concentrera sur l'Europe et comprendra dans un premier temps 18 dimensions en 22,5 pouces. Cette collaboration avec Scania représente le deuxième partenariat d'Hankook au sein du groupe Volkswagen dans le secteur des véhicules industriels. En effet, Hankook fournit déjà différents modèles dans ce secteur à MAN Truck & Bus GmbH depuis 2015.

« La collaboration avec Scania dans le secteur des équipements d’origine est une véritable preuve de la qualité de nos produits, étant donné que les gammes e-cube MAX, SmartFlex et SmartWork sont parvenues à satisfaire les exigences strictes des ingénieurs Scania, en particulier en termes de performance, d'efficacité et de durabilité », a ainsi déclaré Ho-Youl Pae, Directeur des opérations d'Hankook en Europe.

Le projet inclut l'équipement de toutes les gammes de modèles poids lourd et d'autocars Scania produits en Europe. Les pneus qui seront utilisés comprennent notamment la gamme e-cube MAX pour les trajets longues distances, une gamme qui a été optimisée en termes de résistance au roulement, ainsi que la nouvelle gamme de pneus toutes saisons SmartFlex, conçue pour une utilisation flexible entre le trafic longue distance et le régional. Les modèles approche chantier de la gamme SmartWork seront également présentés. Élaborés spécialement pour un usage sur des véhicules de la catégorie d'émissions EURO 6, les modèles conçus pour l'essieu directeur et l'essieu moteur offrent des performances particulièrement élevées en matière de respect de l'environnement et de durée de vie, des aspects essentiels du TCO dans le secteur des équipements d’origine pour les véhicules industriels.

| Profil | Dimensions | IC/IV | Marquage |  | M+S | Disponibilité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AL10+ | 315/80R22.5 | 156/150L (154/150M) | B/B/W1 70dB | - | - | ( |
|  | 315/70R22.5 | 156/150L | B/B/W1 70dB | - | - | ( |
|  | 315/60R22.5 | 154/148L | C/B/W1 70dB | - | - | ( |
| DL10+ | 315/80R22.5 | 156/150L (154/150M) | C/C/W1 73dB | ( | ( | ( |
|  | 315/70R22.5 | 154/150L | C/C/W1 73dB | ( | ( | ( |
|  | 315/60R22.5 | 152/148L | C/C/W1 73dB | ( | ( | ( |
| AL10 | 295/60R22.5 | 150/147K (149/146L) | C/C/W1 70dB | - | - | ( |
|  | 295/80R22.5 | 152/148M (154/149L) | C/C/W1 70dB | - | - | ( |
|  | 385/55R22.5 | 158L (160K) | B/C/W1 70dB | - | - | ( |
| DL10 | 295/80R22.5 | 152/148M | C/C/W2 75dB | - | ( | ( |
|  | 295/60R22.5 | 150/147K (149/146L) | D/C/W2 75dB | - | ( | ( |
| AH31 | 295/80R22.5 | 152/148M | C/B/W1 73dB | ( | ( | ( |
|  | 315/70R22.5 | 156/150L | C/B/W1 67dB | ( | ( | ( |
|  | 315/80R22.5 | 156/150L | C/B/W1 73dB | ( | ( | ( |
| DH31 | 295/80R22.5 | 152/148M | D/C/W2 75dB | ( | ( | ( |
|  | 315/80R22.5 | 156/150L | D/C/W2 75dB | ( | ( | ( |
|  | 315/70R22.5 | 154/150L | D/C/W2 75dB | ( | ( | ( |
| AH15 | 385/65R22.5 | 160K | C/B/W1 70dB | - | - | ( |

###

Hankook récompensé dans la catégorie « Partenariat stratégique » par Schmitz Cargobull

La première journée des fournisseurs de Schmitz Cargobull a eu lieu dans le cadre de la célébration récente du 125ème anniversaire du fabricant de remorques. Ce dernier a récompensé certains de ses fournisseurs dans différentes catégories au cours de l'événement. Hankook a été le seul manufacturier de pneus à obtenir un prix.

Le manufacturier premium Hankook a été récompensé par le prix du « Partenariat stratégique » à l'occasion de la célébration du 125ème anniversaire du fabricant de remorques. Hyun-Jun Cho, Président Stratégie Produit monde et Dietmar Olbrich, Vice-Président des ventes et du marketing pour les marchés germanophones, qui représentaient tous deux la direction d'Hankook, ont reçu le prix remis par Schmitz Cargobull au cours des festivités en septembre. Hankook et Schmitz Cargobull sont impliqués dans le secteur des équipements de première monte depuis 2013 qui se concentrent essentiellement sur le marché européen.

Bernhard Schmitz (Directeur général adjoint des achats) de Schmitz Cargobull a tenu à souligner cela pendant les célébrations : « Grâce à notre partenariat de longue durée avec Hankook, nous sommes en mesure de proposer des solutions de transport optimales à nos clients. Pour cette raison, nous sommes particulièrement heureux de remettre ce prix à Hankook. Nous sommes impatients de réaliser de nombreux autres projets communs. »

Dietmar Olbrich a également commenté l'attribution de cette récompense : « Grâce à nos nombreuses idées communes, à notre esprit d'entreprise et à nos cultures d'entreprise innovantes, Hankook et Schmitz Cargobull entretiennent une relation professionnelle et un partenariat uniques. Nous sommes très honorés de recevoir ce prix de la part du plus grand fabricant de remorques européen. Cette récompense démontre qu'Hankook s'est imposé comme un acteur clé dans le secteur poids lourd. »

###

À propos d'Hankook

En tant que l'un des cinq plus grands manufacturiers de pneumatiques au monde en termes de volume, Hankook fabrique des pneus radiaux innovants à haute performance dans le secteur haut de gamme pour les automobiles, les véhicules utilitaires, les poids lourds et les sports automobiles (circuit/rallyes). Afin d'offrir constamment à ses clients une qualité optimale associée à l'excellence technologique, Hankook investit en permanence dans la recherche et le développement. Dans cinq centres de développement internationaux et hiut grandes usines, l'entreprise élabore et produit des solutions de pneumatiques sur mesure parfaitement adaptées aux exigences et aux demandes des marchés régionaux. En Europe, le développement des pneus pour les marchés locaux ainsi que la production des équipements d’origine sont effectués selon les critères des plus grands constructeurs automobiles européens dans le Centre technique d'Hankook à Hanovre en Allemagne.

Les pneus sont notamment produits au sein de l'usine européenne ultra moderne de l'entreprise à Rácalmás en Hongrie, qui a été inaugurée en 2007 et qui ne cesse d'être agrandie depuis lors. Actuellement, plus de 3 000 employés y produisent jusqu'à 19 millions de pneus par an pour les automobiles, les véhicules utilitaires et les camionnettes. Le siège européen et allemand du manufacturier de pneus est situé à Neu-Isenburg, près de Francfort-sur-le-Main. Le manufacturier exploite d'autres filiales en Europe, notamment en Allemagne, en Grande-Bretagne, en France, en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas, en Hongrie, en République tchèque, en Russie, en Turquie, en Suède et en Pologne.

Les pneus Hankook sont vendus directement via des distributeurs régionaux dans d'autres pays européens. Hankook emploie plus de 22 000 employés dans le monde entier et livre ses produits dans plus de 180 pays. Les plus grands constructeurs automobiles font confiance aux pneus fabriqués par Hankook pour leurs équipements d’origine. L'Europe et la région CIS représentent environ 30 % du chiffre d'affaires global de l'entreprise.

Pour obtenir plus d’informations, veuillez consulter www.hankooktire-mediacenter.com

Contact presse :

Hankook Tire Europe GmbH | Corporate Communications Europe/CIS

Siemensstr. 14, 63263 Neu-Isenburg | Allemagne

Felix Kinzer, Director

Corporate and Finance Communications, Technologies, R&D/Production Operations

Tél. : +49 (0) 61 02 8149 – 170 / Mobile : +49 160 97774983

f.kinzer@hankookreifen.de

Anna Pasternak, PR Manager

LT and Truck & Bus Tyres, Intl. Motorsports, CSR

Tél. : +49 (0) 6102 8149 – 173 / Mobile: +49 151 65641014

a.pasternak@hankookreifen.de

Sabine Riedel, PR Manager

LT and Truck & Bus Tyres, Hankook Media Center, SNS, Corporate

Tél. : +49 (0) 6102 8149 – 174 / Mobile : +49 160 2545318

s.riedel@hankookreifen.de

Hélène Plisson, PR Assistant

Hankook France

Tél : +33 (0)4 72 69 76 44

helene.plisson@hankook.fr

# Text boxes

- Le pneu offre jusqu'à huit pour cent d'efficacité en économie de carburant supplémentaire.

- Kilométrage plus élevé grâce à un composé de bande de roulement optimal

A : Blocs de bande de roulement renforcés :

- Blocs de bande de roulement à rainure central imbriqués pour une faible résistance au roulement

# B : Structure du bloc d'épaulement :

# - La structure large fermée dans la zone de la rainure d'épaulement garantit une usure particulièrement uniforme du pneu.

C : Structure des lamelles :

- Les lamelles 3D profondes assurent de bonnes performances de freinage tout au long de la durée de vie du pneu

A : Structure du bloc :

- Structure à quatre blocs centraux pour une capacité de traction élevée associée à une résistance au roulement réduite

B : Pont de gomme :

# - Ponts de gomme dans la zone du bloc de l'épaulement ouvert pour une meilleure capacité de traction et une réduction de l'usure irrégulière

C : Structure des lamelles :

# - Les lamelles 3D profondes assurent une capacité de traction élevée et de bonnes performances de freinage tout au long de la durée de vie du pneu

A : Large bande de roulement :

- Zone de bande de roulement ultra large pour une très grande stabilité de conduite et une résistance à l'usure améliorée

B: Lamelles multiples :

- Réduction de l'usure irrégulière sans affecter la stabilité des rainures de la bande de roulement